Транспортирующая способность потоков малой глубины

(на примере дерново-подзолистой почвы разной степени смытости)

Осанина Оксана Олеговна

Студент 4-го курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: ms.osanina@mail.ru

Отрыв частиц почвы и их транспорт составляют суть процесса водной эрозии почв. Под транспортирующей способностью потока понимается максимальный расход наносов, который поток с данными гидравлическими характеристиками способен транспортировать.

Проблеме транспорта наносов посвящено много работ. В подавляющем большинстве случаев исследования проводились применительно к русловым потокам, между тем как перемещение наносов является одним из важных компонентов ручейковой эрозии почв.

Процессы транспорта и аккумуляции почвенных частиц водными потоками, по своей сути, являются проявлениями механического взаимодействия несущей и влекомой фаз.

Известные в настоящее время уравнения транспортирующей способности потока выведены и верифицированы большей частью для потоков большой глубины – рек и каналов. Теоретическое решение вопроса о транспортирующей способности потока представляет большие трудности. Это послужило причиной применения самых разнообразных, чаще всего эмпирических формул для её расчета, нередко дающих большие расхождения в результатах. Основными аргументами в этих уравнениях являются скорость и глубина потока, критическая скорость, размер или гидравлическая крупность частиц. Однако эти показатели входят в разные уравнения с сильно отличающимися показателями степени, обусловленными различиями в посылках, на которых они основываются.

На кафедре эрозии и охраны почв факультета почвоведения была проведена серия модельных экспериментов на большом эрозионном лотке с несмытой, слабо- и среднесмытой дерново-подзолистой почвой.

Установлено, что диаметр агрегатов почвы, выпавших из искусственно созданного водного потока малой глубины и отложившихся в лотке, зависел от скорости водного потока и агрегатного её состояния.

Литература

1. Великанов М.А. (1958) Русловой процесс (основы теории). М.: Госфизматгиз. 1958.

2. Гончаров В.Н. (1954) Основы динамики русловых потоков. Л.: Гидрометеоиздат. 1954.

3. Егиазаров И.В. (1970) Образование и разрушение самоотмостки русла и его последствия // Движение наносов в открытых руслах. М.: Наука. 1970.

4. Замарин Е.А. Транспортирующая способность и допускаемые скорости течения в каналах. М.-Л.: Госстройиздат. 1951.

5. Леви И.И. Динамика русловых потоков. Л.-М.: Госэнергоиздат. 1948.

6. Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. М., 1986.