ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мухортова Дарья Валерьевна

Магистр 1-го года обучения

Липецкий Государственный Технический Университет,

Металлургический институт, Липецк, Россия

E–mail: darya302@yandex.ru

Проблемы, связанные с охраной окружающей среды во всех ее сферах ставит перед аналитиками новые сложные задачи, для решения которых становятся актуальны разработки чувствительных, селективных методов определения малых количеств органических веществ. Последние могут содержаться в атмосфере, поверхностных и сточных водах промышленных производств и т.д. [1]. Отдельной группой стоят альдегиды, оказывающие токсичное воздействие как на организм человека, так на биосферу в целом, среди которых выделяют глутаровый альдегид - аллерген, который может вызывать аллергический дерматит, а в сочетании с раздражающим действием его аллергенные свойства могут также стать причиной аллергических заболеваний органов дыхания [2]. Это относительно сильный раздражитель кожи и глаз. ПДК в атмосферном воздухе 5 мг/м3 в воде водоемов хозяйственно-бытового пользования 0,07 мг/л [3].

Для определения глутарового альдегида используют различные инструментальные методы анализа, такие как газовая и высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрия, электрохимические методы анализа и др. Данная работа посвящена исследованию условий спектрофотометрического определения глутарового альдегида в объектах окружающей среды.  Были оптимизированы условия анализа: изучено влияние природы и концентрации фотометрического реагента, установлены  длины волны максимального поглощения фотометрических комплексов, проведена  оценка влияния рН и природы буферных растворов, времени и температуры фотометрической реакции, и др.

В качестве фотометрических реагентов были использованы следующие реагенты: фенол, гидрохинон, пирокатехин и резорцин. Установлено, что при использовании реагента резорцина достигается предел обнаружения 0,3 мкг/мл. Оптимальный рН лежит в диапазоне от 0 до 0,8 (сернокислая среда).

Вычислены константы устойчивости фотометрических комплексов, их состав и определены интервалы концентраций подчинения закону Бугера-Ламберта-Бера. Изучено влияние посторонних соединений и маскирующих веществ на фотометрическое определение. Рассчитаны метрологические характеристики методики. Методика успешно апробирована на реальных объектах.

Литература

- Другов Ю.С., Родин А.А. / Мониторинг органических загрязнителей  природной среды. Сборник 500 методик. // Спб.: Наука, 2004, с. 808.

- Лазарев Н.В., Левина Э.Н. / Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том I. Органические вещества. // Л., «Химия», 1976.

- Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ  в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.689-98.