Каталитическое  гидрирование нитробензола в сверхкритическом диоксиде углерода

Федорова Тамара Алексеевна

Студент – бакалавр

Тверской государственный технический университет, кафедра биотехнологии и химии, Тверь, Россия

E–mail: fedorova.tamara@mail.ru

Каталитическое гидрирование нитробензола является важным химико-технологическим процессом получения анилина, используемого в качестве полупродукта в синтезе полиуретанов, резины, фармацевтических препаратов, пестицидов и гербицидов [1]. Промышленное гидрирование нитробензола осуществляется как в газовой, так и в жидкой фазах. Процесс газофазного гидрирования нитробензола обычно осуществляется с использованием Ni или Cu содержащих катализаторов, парциальном давлении водорода 1-5 атм, и температуре 250-300 0С [2-3], в то время как жидкофазное гидрирование осуществляется с использованием Pt, Pd, Ni содержащих катализаторов при температуре 50-100 0С, и давлении 10-50 атм как в среде различных растворителей так и в их отсутствии [4], при этом селективность по целевому продукту составляет 75-95%.

Применение сверхкритического диоксида углерода в процессе селективного гидрирования нитробензола вызывает большой интерес, потому что он обладает значительными преимуществами. Сверхкритический СО2 легко переводится в сверхкритическое состояние (Ткр = 30.5Ркр = 75.8 атм), доступен, дешев, нетоксичен, негорюч, экологически безопасен, легко удаляется после реакции, хорошо растворяет большой спектр органических соединений. Углекислота является идеальным инертным растворителем для проведения каталитических реакций аэробного окисления и гидрирования; полностью смешивается с кислородом и водородом. Кроме того, диоксид углерода химически инертен по отношению ко многим веществам, и удаляется просто при разгерметизации аппаратуры. Хотя СО2 является парниковым газом, его использование практически ничего не добавляет в атмосферу, т.к. его берут оттуда же.

В данной работе наряду со сверхкритическим диоксидом углерода в качестве растворителя использовался изопропиловый спирт, а так же для сравнения был проведен эксперимент без растворителя. Результаты экспериментов показали, что использование сверхкритической углекислоты позволяет повысить скорость образования целевого продукта - анилина  в 3.5-5 раз, при этом селективность составляет 92-95%.

Таким образом, применение сверхкритического диоксида углерода в процессе каталитического гидрирования нитробензола является перспективным, т.к. наблюдается  значительное увеличение скорости образования целевого продукта, при этом селективность процесса достаточно высока. В настоящее время проводятся исследования по подбору оптимальных параметров проведения процесса каталитического гидрирования нитробензола до анилина. Основные проблемы применения сверхкритических технологий заключаются в возможности разрешения некоторых технологических и технических вопросов, а также в высоких инвестиционных затратах.

Литература

1. S. Fujita, H. Yoshida, K. Asai, X. Meng, M. AraiJ. of Supercritical Fluids 2011. Vol. 60. P. 106.

2. S. Dao, W. Qian, G. Luo, F. Wei, Y. Wang Applied Catalysis A: General. 2005. Vol. 286. P. 30.

3. V. Vishwanathan, V. Jayasri, P. Basha, N. Mahata, L. Sikhwivhilu, N. Coville Catalysis communications 2008. Vol. 9. P. 453

4. F. Figueras, B. Coq, J. Molecular Catalysis A: Chemical 2001. Vol. 173. P. 223.