Спектрально-люминесцентные свойства и фотоусточивость

алкил- и арилзамещенных дипирринатов и азадипирринатов цинка(II)

Никонова Анна Юрьевна

студент

Ивановский государственный химико-технологический университет,

факультет фундаментальной и прикладной химии, Иваново, Россия

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,

Иваново, Россия

E-mail: nad@isc-ras.ru

Координационные соединения бидентатных лигандов дипирринов и азадипирринов (HL) обладают интенсивными хромофорными свойствами, высокой устойчивостью в растворах и твердой фазе и, в ряде случаев, интенсивной флуоресценцией, благодаря чему способны выполнять функции флуоресцентных маркеров, сенсоров, компонентов супрамолекулярных структур, ограничителей интенсивности жесткого лазерного излучения, интеркаляторов ДНК.

В докладе представлены методики синтеза, результаты исследования спектрально-люминесцентных свойств и фотоустойчивости трех гомолептических комплексов цинка(II) с 3,3',5,5'-тетраметил-2,2'-дипиррином (I), 3,3',5,5'-тетрафенил-2,2'-дипиррином (II) и мезо-аза-3,3',5,5'-тетрафенил-2,2'-дипиррином (III) состава [ZnL2]. Благодаря наличию в молекулах дипиррина сопряженной системы π-связей, комплексы [ZnL2] обладают интенсивными хромофорными свойствами, сопоставимыми со свойствами порфиринов (в области полосы Соре): в зависимости от природы сольватирующей среды (ДМФА, спирты, CHCl3, толуол, циклогексан и др.) в видимой области электронных спектров поглощения (ЭСП) комплексов присутствуют низко интенсивная полоса переноса заряда – в области 350–490 нм и интенсивная полоса с λmax в диапазоне 486–595 нм и коэффициентом экстинкции ε ~105 л/(моль∙см) (рис. 1). На правом скате интенсивной полосы в спектрах комплексов II и III имеется плечо при 575–576 нм. Сольватохромный эффект проявляется в виде небольшого от 1 до 9 нм батохромного сдвига интенсивной полосы при замене неполярных растворителей на полярные. Преимуществом хелата азадипиррина (III) является значительный (на ~60 нм) сдвиг интенсивной полосы в область фототерапевтического окна. С другой стороны комплекс II значительно (в ~80 раз) более устойчив под действием УФ облучения и дает интенсивную флуоресценцию. Причем величина квантового выхода флуоресценции II увеличивается в ≥100 раз при замене полярного (ДМФА и др.) растворителя на неполярный (циклогексан, гексан), что представляет практический интерес для разработки новых флуоресцентных сенсоров полярности среды. Дальнейшие исследования будут направлены на анализ влияния вязкости среды на флуоресценцию дипирринового хелата II.

# Text boxes

Рис. 1. Электронные спектры поглощения (1–3) и флуоресценции (4–5) в циклогексане: 1, 4 – комплекса I; 2, 5 – комплекса II; 3 – комплекса III.

5

4

3

2

1

λ, нм

Iфл.

А

I: R: Me; X: CH

II: R: Ph;  X: CH

III: R: Ph;  X: N