Спектрофотометрический метод исследования кинетики гидролиза Th(IV)

Радкевич Артём Валерьянович

Научный сотрудник

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны,

Минск, Беларусь

E–mail: artem-rav@yandex.ru

Использование метода спектрофотометрии для изучения процесса гидролиза Th(IV) основано на образовании окрашенного комплекса с арсеназо-III только гидратированными ионами Th(H2O)n4+. На рис. 1 показано, что уменьшение концентрации гидратированных ионов за счет увеличения доли полиядерных гидроксоформ Th(IV) соответствует уменьшению оптической плотности растворов.

| Доля полиядерных форм: 1 – CTh=1·10-5 M, 2 – CTh=1·10-4 M; изменение оптической плотности: 3 – CTh=1·10-5 M, 4 - CTh=1·10-4 M Рис. 1 | Зависимость скорости разрушения полиядерных гидроксокомплексов Th(IV) от времени их образования Рис. 2 |
| --- | --- |

Кинетический анализ показывает, что разрушение полиядерных гидроксокомплексов Th(IV) протекает по схемам с как минимум двумя последовательными реакциями первого порядка по Th(IV) и [Н3O+]. При этом на значительном временном интервале кинетика реакции разрушения гидроксокомплексов хорошо описывается уравнением:

На рис.2 показаны зависимости скорости разрушения полиядерных гидроксокомплексов Th(IV) от времени их образования  Значения kэфф представлены в таблице:

| Время «старения» растворов | kэфф, М-1с-1 |  | Время «старения» растворов | kэфф, М-1с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мин | 6.01 |  | 1 сут | 0.79 |
| 30 мин | 1.45 |  | 7 сут | 0.26 |
| 120 мин | 1.04 |  |  |  |

С ростом времени выдержки растворов наблюдается значительное уменьшение эффективной константы скорости реакции разрушения гидроксокомплексов Th(IV). Очевидно, это связано с увеличением степени гидролиза Th4+-катионов, которая определяется в данном случае не только общей концентрацией полиядерных форм, но и их непрерывно изменяющимся составом: переходом от лабильных гидроксоформ к кинетически инертным.