XX Молодежная научная конференция «Ломоносов» - секция Химия

Экстракционное выделение и разделение трансурановых элементов (243Am(III), 237Pu(IV,V), 237Np (V)) и 152Eu(III) с использованием кетонов

Кузьмина Анастасия Сергеевна

студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kuzmina_nastena@mail.ru

При регенерации ядерного топлива в редокс-процессе для выделения Pu(IV) из смеси трансурановых элементов и продуктов деления используют метилизобутилкетон (гексон). Целью нашей работы было исследование экстрагирующей способности многофункциональных кетонов при выделении из кислых растворов различного состава.

На кафедре химии нефти и органического катализа с моим участием был синтезирован ряд кетонов. Были проведены эксперименты по определению коэффициента распределения 243Am(III), 237Pu(IV,V), 237Np (V) из азотнокислых растворов различной концентрации и из 2-адамантил-2-сульфоэтановой кислоты. Органическая фаза – кетон, растворенный в метилизобутилкетоне (МИБК) и других растворителях, часто используемых в ядерной энергетике. Учитывая, что гексон сам является экстрагентом во всех исследуемых экстракционных системах, проводили «холостые» опыты по экстракции радионуклидов МИБК.

В работе было протестировано более 10 полифункциональных кетонов. Как показали данные исследования, некоторые из синтезированных дикетонов могут быть перспективными экстрагентами для выделения Pu(IV) из смеси трансурановых элементов и Eu(III).

Изучение экстракционных систем, в которых роль противоиона вместо нитрата выполняет анион 2-адамантил-2-сульфоэтановой кислоты показало, что эта кислота при концентрациях 10-2 моль/л вполне конкурентоспособна 3M азотной кислоте.

В настоящее время разрабатывается методика препаративного выделения плутония из смеси трансурановых и редкоземельных элементов.