Нейтрализация механической инерции пробных тел в оптомеханических системах

Коробко Михаил Сергеевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: korobko@physics.msu.ru

Современные прецизионные оптомеханические системы, такие как гравитационно-волновые детекторы [1], в ближайшем будущем достигнут уровня чувствительности измерения классической силы, при котором главным лимитирующим фактором станут квантовые шумы [2]. В соответствии с принципом неопределённости Гейзенберга измерение координаты механического объекта сопровождается возмущением его момента, причём возмущение пропорционально точности измерения. В свою очередь это возмущение импульса будет влиять на динамику механического объекта аналогично действию внешней силы, что будет вносить дополнительную ошибку в измерения. Существует оптимальная точность измерений, предел чувствительности, называемый Стандартным Квантовым Пределом (СКП) [3].

Этот предел не является абсолютным, существует два основных подхода к повышению чувствительности. Первый включает себя различные технологии подавления квантового шума (такие как измерения с избеганием обратного действия [4]), и некоторые из них будут использованы, например, в гравитационно-волновых детекторах третьего поколения. К сожалению, этот метод чрезвычайно чувствителен к оптическим потерям (например, эффективности детектора). Второй подход заключается в усилении отклика на внешнюю силу путём изменения динамики пробного тела. СКП для измерения силы будет обратно пропорционален механической восприимчивости χ:

где Ω — частота сигнала, а динамика системы под действием силы F описывается уравнением:

Хорошо известно, что для свободной массы механическая восприимчивость обратно пропорциональна произведению массы M на квадрат частоты

Модифицировать динамику можно с помощью механических пружин, однако они обладают значительными техническими шумами, поэтому более целесообразно использовать в этих целях слабо шумящий эффект оптической жёсткости [5,6]. Он проявляется при отстройке резонатора Фабри-Перо от резонансной частоты в виде сильной зависимости силы радиационного давления циркулирующего в полости света от положения одного из зеркал (которое является пробным телом). В таком случае динамика пробного тела может быть описана как

где K — частотнозависимая оптическая жёсткость. То есть, оптическая жёсткость эффективно меняет восприимчивость системы.

В данной работе предлагается использование нескольких оптических накачек для создания оптических жёсткостей, суммарное действие которых будет компенсировать механическую инерцию свободного тела в широком частотном диапазоне, создавая постоянную восприимчивость и тем самым значительно снижая СКП по сравнению со свободной массой. На рис. 1 представлен пример такой нейтрализации механической инерции в широком диапазоне (1-20) Гц с помощью пяти оптических жёсткостей.

Несмотря на то, что схемы, использующие оптическую жесткость для частичного подавления механической инерции, уже рассматривались в [7], в данной работе впервые представлена возможность столь значительной модификации динамики пробного тела и достижения постоянной функции отклика в широком частотном диапазоне.

Литература

1.  Harry G.M. Advanced LIGO: the next generation of gravitational wave detectors. - Classical and Quantum Gravity - 2010 - 27:084006.

2. Buonanno A., Chen Y. Quantum noise in second generation, signal-recycled laser interferometric gravitational-wave detectors. - Physical Review D - 2001 - 64(4): 1–21.

3. Braginsky V.B., Khalili F.Ya. Quantum Measurement.  - 1992 - Cambridge University Press.

4. Kimble H.J., Levin Yu., Matsko A.B., Thorne K.S. and Vyatchanin S.P. Conversion of

conventional gravitational-wave interferometers into qnd interferometers by modifying

their input and/or output optics. - Physical Review D - 2001 - 65:022002.

5. Khalili F.Ya. Frequency-dependent rigidity in large-scale interferometric gravitational-wave detectors. - 2001 - Physics Letters A - 288: 251-256.

6. Buonanno A., Chen Y. Signal recycled laser-interferometer gravitational-wave detectors as optical springs. - Physical Review D - 2002 - 64(2):1-42.

7. Khalili F., Danilishin S., Muller-Ebhradt H. Negative optical inertia for enhancing the sensitivity of future gravitational-wave detectors. – Physical Review D – 2011 – 1:1-7