Метод определения эффективности работы системы централизованного теплоснабжения

Мартыняк Марта Андреевна

Аспирант

Национальный университет « Львовская политехника»,

Институт энергетики и систем управления

кафедра теплотехники и тепловых електрических станций

Львов, Украина

e – mail: marta.martynyak@gmail.com

Централизованное теплоснабжение занимает важное место в системе обеспечения тепловой энергией бытовых и промышленных объектов.

Преимущества централизованного теплоснабжения над децентрализованным заключается прежде всего в решении важной проблемы: загрязнения окружающей среды, уменьшение  вредных  выбросов в атмосферу с дымовыми газами, а также тепловой нагрузки района, в условиях постоянного дефицита природных энергоресурсов в государстве.

На протяжении многих лет эксплуатации систем централизованного теплоснабжения практически не уделялось внимание диагностике систем тепловых режимов работы котельных и ТЭЦ, оптимизации режимов работы и теплоснабжения потребителей тепловой энергии, не наращивалась и тепловая мощность электростанций, в районных котельных газ используется нерационально, а на пути от котельной к потребителю в тепловой сети теряется более 20 % тепловой энергии [4,5].

Решение вышесказанных жизненно важных проблем невозможно без индивидуального анализа работы систем централизованного теплоснабжения.

Рассмотрим систему централизованного теплоснабжения, которая состоит из источника генерации тепловой энергии (ТЭЦ или котельная), трубопроводов подачи энергии и теплового потребителя, рис.1

Рис.1 . Принципиальная схема централизованного теплоснабжения

1 - источник генерации тепла (ТЭЦ или котельная) ;

2 - система передачи тепловой энергии потребителю ;

3 - тепловой потребитель.

При такой системе теплоснабжения количество тепловой энергии органического топлива, поступающего в котел определяется по обратному тепловому балансу :

(1)

где - полезное тепло, которое генерирует котел;

- потери тепла в котле .

При работе n котлов суммарные потери тепла за период τ в генерирующем объекте определяется так:

(2)

здесь q2 - потери тепла с уходящими газами, q3 - потери тепла от химической неполноты  сгорания, q4 - потери тепла от механического недожога, q5 - потери тепла в окружающую среду, q6 - потери тепла с физическим теплом шлака.

При известных коэффициентах полезного действия генерирующего объекта  и транспорта тепла  количество тепла, поступающего к тепловому потребителю определим так :

(3)

При этом коэффициент полезного действия  генерирующего объекта определим из уравнения:

(4)

Коэффициент транспорта тепла найдем по формуле :

(5)

Как было сказано выше, во многих транспортных энергосистемах, отработавших свой  технический ресурс  достаточно низкий, что приводит к значительным потерям тепловой энергии.

При необходимости определения коэффициента полезного действия теплового потребителя  и общих потерях тепла в тепловом потребителе , запишем тепловой баланс потребителя так:

,	(6)

При этом полезное тепло потребителя  можно определить по уравнению :

(7)

Если количество тепла ,  поступающего с конденсатом (питательной водой) от теплового потребителя к источнику генерации тепла определяется достаточно просто , то потери тепла в самом тепловом потребители  требуют специальных измерений и расчетов, учитывая тип потребителя, его конструктивные особенности, режимы работы, температурные факторы и т.д. .

Предложенный метод анализа и расчета эффективности работы энергосистем без теплового потребителя и с тепловым потребителем позволяют анализировать их работу и определять экономичность в зависимости от режимов их эксплуатации, конструктивных особенностей и продолжительности експлуатации.

Литература

1. Соколов  Е. Я. Теплофикация и тепловые сети / Е. Я. Соколов //  – М.: Энергоиздат, 1982.- 360 с.

2. Ионин А. А. Теплоснабжение./ А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н .Братенков, Е. Н.Терлецкая // – М.:Стройиздат, 1982. – 336 с.

3. Долинский А. А., Основы энергоэфективной модернизации коммунальной теплоэнергетики Украины на базе региональных програм (опыт Донецкой области)/ А. А. Долинский, Б. И. Басюк, Е. Т. Базеев//Энергетик.2013.№2 с.43-46

4. Шидловськи А. К. Енергетичні ресурси та потоки./За загальною ред.Шидловського А. К.//-К.: «Українські енциклопедичні знання», 2003 – 468с.

5. Воінов О. П. Перспективи оновлення котлів у малих системах теплопостачання/ О.П. Воінов, С.О.Воінов, М.М. Полунін // Енергетика та електрифікація, №4, 2013 с.11-13.