Получение меркаптопроизводных ароматических соединений является актуальным направлением в органическом синтезе, так как они обладают антиоксидантными свойствами и являются прекурсорами в синтезе металлорганических соединений, обладающих пролиферативными свойствами. В настоящей работе проведены исследования процесса синтеза меркаптопроизводных ароматических соединений  с использованием сероводорода и тиолов в среде ионных жидкостей – солей пиридиния и имидазолия. Ионные жидкости – это низкотемпературные расплавы органических солей, состоящие из объемных органических катионов и неорганических или органических анионов [1]. Одной из наиболее важных характеристик ионных жидкостей является ширина электрохимического «окна». Электрохимическое «окно» – область электрохимической инертности электролита. За счет низкой летучести ионные жидкости не наносят особого вреда окружающей среде и здоровью человека, что обуславливает их широкое использование в «зеленой химии».

Ранее нами было показано, что окисление тиолов до активных катион-радикальных частиц на аноде или при действии редокс-окислителей, позволяет проводить органический синтез в достаточно мягких условиях. Меркаптаны выступают в качестве реагентов при взаимодействии с ароматическими субстратами (бензол, фенол, бензойная кислота, анилин и др.). Выбор субстрата определен не только важностью получаемых соединений, но и его хорошей растворимостью в изучаемых ионных расплавах пиридиниевых и имидазолиевых солей. Были проведены электрохимические реакции активации меркаптанов до катион-радикалов, которые в свою очередь фрагментировались до радикала и протона в среде ионной жидкости. В качестве ионных жидкостей использовались тетрафторбораты пиридиния и имидазолия. Алкилтиильные радикалы взаимодействовали с ароматическими соединениями с образованием меркаптопроизводных соединений.

R =C6H13

***

Проведенное исследование показало, что ионные жидкости являются благоприятной нетоксичной средой для электрохимического синтеза. Разработан процесс синтеза меркаптопроизводных ароматических соединений, обладающих ценными свойствами, без использования фонового электролита при комнатной температуре и атмосферном давлении. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №14-03-31930.

[1] Шведене Н.В., Чернышев Д.В., Плетнев И.В. Ионные жидкости в электрохимических сенсорах // Рос. хим. журн. (Журн. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). 2008. Т. LII, №2. С. 80-91.