Определение физико-химических форм нахождения U(VI) в растворах, содержащих сульфат-ионы, методом лазерной флуоресценции с временным разрешением

Енина Д.А.1, Будылин Г.С.2, Петров В.Г.1, Ширшин Е.А.2

Студент, аспирант, к.х.н., к.ф.-м.н.

1 - Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2 - Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: eninada@gmail.com

В настоящее время топливо на основе изотопа урана-235 является наиболее используемым в ядерной энергетике, нарастающее развитие которой наблюдается во всем мире. В связи с этим, добыча и переработка урана занимают значительное место в мировой экономике.. Для контроля и оптимизации технологических процессов необходимо контролировать содержание и формы в рабочих растворах. Наиболее подходящим для этих целей является метод лазерной флуоресценции с временным разрешением. Данный метод может также быть использован при мониторинге распространения урана в бывших и действующих местах добычи.

Целью данной работы является определение фотофизических параметров сульфатных комплексов U(VI) в зависимости от числа лигандов. Для каждого комплекса/соединения урана набор таких параметров является характеристическим, что позволяет проводить качественный и количественный анализ смеси комплексов в растворе.

Для проведения эксперимента была приготовлена серия модельных растворов, содержащих ион уранила концентрацией 10-4M, с ионной силой I=3.01 М и рН=2. Диапазон концентраций сульфат-иона 0-1 М. Ионная сила создавалась перхлоратом натрия. На рисунке 1 представлены типичные спектры флуоресценции шестивалентного урана в растворах с различной исходной концентрацией сульфат-иона. В результате работы было обнаружено увеличение выхода флуоресценции при увеличении количества лигандов в сульфатных комплексах U(VI) и смещение пиков флуоресценции в более длинноволновую часть спектра (см. рис. 1). На основании математической обработки полученных данных были определены фотофизические параметры сульфатных комплексов шестивалентного урана, рассчитаны значения термодинамических констант устойчивости комплексов.

Рис. 1. Спектры флуоресценции U(VI) в растворах с различным содержанием сульфат-иона.