Параметрическая генерация терагерцового и дальнего ИК излучения посредством использования оптических (лазерных) источников излучения

Минвалиев Р.Н.

младший научный сотрудник

Ульяновский Государственный Университет,

Научно-исследовательский технологический институт, Ульяновск, Россия

romeldd@mail.ru

Терагерцовым излучением называется электромагнитное излучение в интервале частот от 0,3 до 10 ТГц (длина волны от 1 мм до 30 мкм). Этот частотный интервал занимает часть электромагнитного спектра между инфракрасным (ИК) и микроволновым диапазонами. Терагерцовое излучение обладает рядом уникальных свойств. В частности, в данном диапазоне прозрачны большинство диэлектриков, в то время, как проводники поглощают данный вид излучения. Кроме того, различные биологические ткани обладают различным поглощением в данном диапазоне. Также в терагерцовом диапазоне лежат спектры сложных органических молекул (таких как молекулы белков и ДНК, некоторых взрывчатых веществ). Отметим так же, что терагерцовое излучение в отличие от рентгеновского излучения не является ионизирующим. Таким образом создание источников терагерцового излучения открывает широкие возможности его применения в медицине и при неразрушающем контроле материалов в аэропортах и пр.

Современные источники излучения терагерцового диапазона, как правило, обладают рядом недостатков, основным из которых является их малая интенсивность. В качестве источников большой мощности в настоящее время используются мощные и громоздкие циклотроны и ускорители [1 –3]. Существуют так же оптические методы генерации терагерцового излучения [4]. Одним из перспективных направлений исследований в области создания компактных источников излучения терагерцового диапазона является разработка и создание терагерцовых генераторов на основе ультракоротких лазерных импульсов.

В работе представлены как широко известные, так и новые методы генерации излучения в терагерцовом диапазоне. В частности, исследованы особенности генерации излучения на разностной частоте терагерцового диапазона в режиме параметрической генерации микроволн в нелинейном кристалле с использованием кольцевой оптической установки [5]. Рассмотрены условия возникновения лазерной генерации в терагерцовом и дальнем ИК диапазонах в нелинейных композитных материалах с реализуемым отрицательным показателем преломления [6].

Литература

- Tonouchi M. // Nature Photon. 2007. V. 1.

- Reimann K. // Rep. Prog. Phys. 2007. V. 70.

- Roskos H.G. et al. // Laser Photon Rev. 2007. V. 1.

- Сазонов С.В. // Оптические методы генерации терагерцового излучения и субтерагерцовая акустика твердого тела. Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 96, № 4.

- Абрамов А.С. и др. Кольцевой оптический генератор излучения в терагерцовом и дальнем ИК диапазонах // Оптика и спектроскопия. 2014. Т. 117, № 1.

- Золотовский И.О. и др. Генератор излучения в дальнем ИК и ТГц диапазонах на основе нелинейных метаматериалов с реализуемым отрицательным значением показателя преломления // Оптика и спектроскопия. 2014. Т. 117, № 5.