Особенности расчета параметров воспринимающего элемента волоконно-оптического датчика расхода жидкости

Шачнева Елена Андреевна

Магистрант,

Пензенского государственного технологического университета,

факультет информационных и образовательных технологий, Пенза, Россия

E-mail: e_shachneva@mail.ru

В настоящее время существует множество способов и установок для воспроизведения и измерения расхода жидкости. Но основной их недостаток в сложности технической реализации и неоправданно высокой сложности проведения экспериментов и измерений, влияние на результат измерения электромагнитных помех.

В работе [1] авторы предложили новый способ и волоконно-оптический датчик (ВОД) для измерения параметров жидкостного потока. Стоит задача определения конструктивно-технологических параметров датчика и, в первую очередь, воспринимающего элемента (ВЭ), осуществляющего преобразование параметров потока в изменение параметров оптического сигнала.

## На рисунке 2 представлены: упрощенная конструкция ВЭ и схема сил, действующих в узле воспринимающего элемента датчика.

## В качестве ВЭ выбран сильфон, но не исключена возможность использования других упругих элементов (например, полусферической  мембраны).

## Для определения параметров сильфона, а затем выбора сильфона из ряда стандартных, проводится расчет сил, действующих в узле ВЭ.

## Исходными данными для расчета являются:

## 1) требования со стороны оптической системы ВОД.

## Рисунок 2 – Упрощенная конструкция воспринимающего элемента  и схема сил, действующих в узле воспринимающего элемента

## 2) требования к габаритным размерам ВЭ, определяемые конструктивно-технологическими особенностями ВОД и, в первую очередь, особенностями крепления оптических волокон в корпусе датчика.

## 3) требования со стороны гидросистемы: ориентировочный диапазон измерения расхода жидкости Qmin…Qmaх, тип жидкости (ее плотность, вязкость, агрессивность и пр.).

## Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору Мурашкиной Татьяне Ивановне.

Литература

- Измерение расхода жидкости в системах жизнеобеспечения космонавтов/ Т.И. Мурашкина, Т.В. Истомина, Е.А. Бадеева, Д.И. Серебряков, О.В. Юрова, А.Ю. Удалов, Е.А. Шачнева //Медицинская техника. – 2015. – № 5. – С. 31–34.