Дрейф зонда атомно-силового микроскопа при реализации TERS – эффекта

Толкач Никита Михайлович

Аспирант, младший научный сотрудник

Рязанский государственный радиотехнический университет,

кафедра Микро- и наноэлектроники, Рязань, Россия

E-mail: n.m.tolkach@gmail.com

Актуальной задачей диагностирования молекулярно-химического состава веществ является создание и развитие локальных, неразрушающих методов исследования материалов, устройств или биообъектов с нанометровым разрешением. Такие исследования становится возможно реализовать благодаря эффекту TERS (Tip-enhanced Raman spectroscopy) [3]. Суть эффекта состоит в том, что вблизи острия металлического зонда Атомно-силового микроскопа (АСМ) наблюдается интенсивное усиление Рамановской составляющей рассеянного света от возбужденных лазером молекул вещества исследуемого образца. Получаемые при таких исследованиях спектры Рамановского рассеяния зависят от конкретной молекулярной структуры и представляют собой нечто наподобие «отпечатков пальцев» [1], идентифицирующих химические связи и состав молекул.

Серьезной проблемой при реализации TERS эффекта является совмещение острия зонда АСМ микроскопа с центром лазерного пятна и поддержание стабильности такого расположения долгое время. В процессе долгого сканирования наблюдается уменьшение интенсивности спектров КРС, вызванное дрейфом зонда АСМ относительно центра лазерного пятна. Дрейф связан с нагревом элементов конструкции микроскопа [2], а также неидеальными характеристиками пьезосканера. Нагрев происходит из-за: разогревающего воздействия лазерного излучения на зонд АСМ и исследуемый образец, колебания температуры окружающей среды, рассеяния тепла от самого микроскопа. В результате дрейфа зонд перемещается по области лазерного пятна, что приводит к нежелательным колебаниям спектрального сигнала, его деградации и появлению фантомных спектров.

Для устранения дрейфа предлагается изменять траекторию перемещения зонда АСМ микроскопа в соответствии с заранее рассчитанной. В работе были разработаны математическая модель и программа для корректировки траектории перемещения зонда АСМ, применение которых позволяет улучшить качество, получаемых АСМ сканов, а также повысить локальность измерений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ на оборудовании РЦЗМкп РГРТУ.

Литература

- Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики. – М.: Физматлит. – 2009. – 484 с.

- Быков В. А., Кузнецов Е. В. Уменьшение влияния температурного дрейфа в сканирующих зондовых микроскопах // Известия вузов, Электроника, – 2010, – Т. 5 – Вып. 85. – С. 58–63.

- Dorozhkin P., Kuznetsov E., Schokin A., Timofeev S., Bykov V. AFM + Raman Microscopy + SNOM + Tip-Enhanced Raman: Instrumentation and Applications // Microscopy Today. – 2010. – V. 18. – No. 6. – P. 28-32.