Методы получения и применения концентрированного озона

Басиев А.А.

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия.

E-mail: gavril42@yandex.ru

Озон (Оз) один из активных экологически чистых окислителей, продуктом распада которых является кислород (О2). Оз должен стать более востребован, чем селективный Н2О2, который надо транспортировать и хранить, а также О2, который выгодно применять в сверхкритические условия и когда примесей в растворе >10 г/л. Применение Оз для окисления кубовых остатков АЭС и сернисто-щелочных стоков НПЗ (примеси 2г/л) ограничивает низкий его отбор из газа в растворение. Методы встречного смешения потоков газа и раствора и секционирование реактора решают эту проблему, но усложняют конструкцию. Концентрирование Оз не только повышает степень его использования, но и расширяет область применения как для «чанового» метода окисления (до требуемой дозы), например, для очистки кубовых остатков АЭС, так и для технологий окисления потоков.

Перспективы производства >0.2г/л Оз при нормальном давлении имеют конструкции с разрядом на поверхности [1] и с капиллярными электродами [2], которые с охлаждением разряда до -600С концентрируют Оз до 0.7 г/л при втрое меньших затратах энергии [3]. Получить такой Оз в разряде на поверхности [1] не дает низкая теплопроводность стекла электродов, а рост концентрации Оз в капиллярной схеме ограничивает рост тепла в катодном слое разряда. Поэтому предложено использовать метод отбора Оз при нормальном давлении в охлажденных сорбентах и десорбции его в давление 0.1 атм. с концентрацией до 100% или 35% в нормальное давление обезвоженным газом в пучок трубок 5мм. Для этого десорбцию ведут движением волны нагрева сорбентов. Это позволяет реализовать новые задачи разового озонирования, например, дезинфекции объектов сельского хозяйства, дезактивации отработанного оборудования АЭС и другие технологии периодического окисления, доставляя на объект до 5 кг Оз в 300кг сорбентов и десорбируя его за время от 10 мин, что соответствует режиму производства 100кг/ч Оз конструкцией в легковом транспорте (соответствует производительности озонаторов в 200 раз больше аналогов).

В докладе рассмотрены условия получения и применения такого озона.

Литература

1. Murata T.et al //Ozone Sci. and Eng., 2004, v.26, p.429-436.

2.  Басиев А.Г. Генератор озона. Патент на изобретение РФ RU2152351.

3.  Басиев А.А. Получение высококонцентрированного озона в охлажденном разряде// VI Конференции ИФХЭ РАН. Физикохимия – 2011. 15 ноября 2011. Тезисы докладов. с.68.