Аномальный эффект пористой непроводящей пленки на поверхности электрода на зависимость тока восстановления BrO3- на ВДЭ от скорости вращения

Конаков А. О.
МГУ имени М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: artjomk7777@rambler.ru

Теоретические предсказания аномальной зависимости тока восстановления BrO3- от скорости вращения [1] были экспериментально подтверждены [2]. В электрохимической энергетике наибольший интерес представляет режим интенсивных токов, который имеет место при определенных толщинах диффузионного слоя. В проточной редокс-ячейке эта толщина сильно различается вдоль поверхности электрода - стенки канала, что приводит к огромному изменению локальной плотности тока. Поэтому актуален поиск системы, для которой плотность тока при восстановлении BrO3- остается высокой при изменении толщины диффузионного слоя в широком интервале, в частности, при изменении частоты вращения ВДЭ.  Эффект такого типа может быть достигнут при использовании электрода, на поверхность которого нанесен тонкий пористый слой электронно-непроводящего материала. Пористый слой является аналогом диффузионного слоя в растворе, внутри которого отсутствует конвективный перенос, так что перенос веществ внутри пленки происходит под действием молекулярной диффузии, однако - в отличие от диффузионного слоя в растворе - имеющего фиксированную толщину, которую можно оптимизировать.

Цель работы состояла в экспериментальной проверке этой теоретической модели.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-13-20038. Автор выражает благодарность  М. А. Воротынцеву и  Д. В. Коневу.

Результаты работы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Экспериментальная зависимость jmax электровосстановления BrO3- от квадратного корня от частоты ВДЭ c пористым слоем (1) и без него (2). Состав раствора: 0,3 M NaBrO3, 2 M H2SO4

Литература

- Vorotyntsev M.A., Konev D.V., Tolmachev Y.V. // Electrochim. Acta, 2015, v. 173, pp. 779-795.

- Конаков А. О. Аномальная зависимость тока восстановления BrO3- на ВДЭ от скорости вращения // Тр. междунар. конф. «Ломоносов-2016» / МГУ – Москва, 2016.