Экстракция щелочных металлов в гидрофобную ионную жидкость 1-бутил-3-метилимидазолия бис[(трифторметил)сульфонил] имид ([BMIM][N(Tf)2])

Чистов В.И.

ПАО НЦ «Малотоннажная химия», Москва, РФ

Sl.chistov@gmail.com

Концентрирование и извлечение катионов щелочных (Щ) металлов из водных растворов является одной из актуальных проблем в последнее десятилетие. Попытки использования ионных жидкостей (ИЖ) вместо классических органических растворителей, открыли новые перспективы в экстракционных процессах. За счет своих уникальных свойств, ИЖ могут эффективно использоваться в неблагоприятных (агрессивных) условиях. Эффективность извлечения катионов металлов из водного раствора в ИЖ может быть существенно повышена с помощью введения хелатообразующего агента. Так в качестве хелатообразующего агента хорошо себя зарекомендовали краун-эфиры (КЭ).

Работа была направлена на выявление закономерностей в процессах экстракции катионов металлов в среду ИЖ с использованием 6 различных КЭ. В частности, на выявлении взаимосвязи между эффективностью экстракции катионов металлов из водных растворов в ИЖ в присутствии КЭ и устойчивостью образующихся комплексов в системе.

В ходе настоящей работы, для комплексов Cs и Li определены коэффициенты распределения ИЖ – вода (logD) с различными КЭ. Для ионов цезия в системе вода-[BMIM][N(Tf)2] впервые установлена и объяснена прямолинейная корреляционная зависимость между logD и константой устойчивости комплекса CsL (logK) в ИЖ.

С помощью 133Cs, 7Li ЯМР спектроскопии были рассчитаны константы устойчивости комплексов металлов с КЭ и изменение термодинамических функций комплексообразования в среде [BMIM][N(Tf)2]. В частности, определены константы устойчивости (logK) и термодинамические характеристики комплексов щелочных металлов с КЭ: 12К4, 15К5 и 18К6 с цезием и литием, а также ДБ18К6, ДБ21К7 и ДБ24К8 с цезием в [BMIM][N(Tf)2].

В ходе работы было установлено, что константы устойчивости комплексов в ИЖ выше, чем у аналогичных комплексов в воде, но ниже, чем неполярных молекулярных растворителях; что величина константы устойчивости комплексных соединений в ИЖ играет определяющую роль в процессах экстракции катионов металлов из водной фазы в ИЖ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Министерства Науки и Образования и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и легла в основу Государственных контрактов №№ 02.740.11.0640, 02.740.11.0146 и 9208.1007900.13.955., а также РФФИ, грант № 13-08-00289-а.