Моделирование движения двух информационно связанных  космических аппаратов в гравитационном поле Земли для решения гравиметрических задач

Жамков Александр Сергеевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: zhamkov@physics.msu.ru

В настоящее время разработка в России проекта для высокоточного определения параметров гравитационного поля Земли представляется необходимой. Особый интерес в исследованиях по повышению точности измерения геодезических и гравитационных эффектов представляют кластеры связанных между собой радиосвязью космических аппаратов. Такой проект будет иметь как фундаментальное, так и прикладное значение. Помимо получения карты гравитационного поля Земли высокого разрешения, проект актуален для исследования полярных областей Земли, изучения распределения и перемещения масс во внешних геосферах Земли (атмосфере, континентальной гидросфере и океанах, литосфере), мониторинга процессов подготовки крупных землетрясений, поиска нефтегазовых месторождений.

В отличие от существующих зарубежных проектов (GRACE, GRALE (NASA), GOCE (ESA) и готовящихся к запуску (GRACE Follow On (NASA) отечественный проект, предназначенный для гравитационных измерений, будет использовать систему лазерной интерферометрии (TDI, Time Delay Interferometry), где оба спутника будут одновременно являться как активным, так и пассивным. Однако проведение такого эксперимента немыслимо без моделирования орбитального движения аппаратов. Измерение флуктуаций расстояния между аппаратами с точностью до нанометров при расстоянии между ними в сотни километров накладывает серьезные ограничения на их баллистическое обеспечение.

Поэтому в данном докладе основное внимание уделено проблеме построения высокоточных орбит, которое предлагается проводить с помощью численного моделирования. При этом в дифференциальных уравнениях движения спутника в первую очередь учитывается главный возмущающий фактор – влияние несферичной структуры гравитационного поля Земли. Повышение требований к точности описания гравитационного потенциала Земли, представленного в виде ряда сферических функций, влечет за собой увеличение числа учитываемых гармоник в таком разложении. В настоящее время модель EGM (Earth Gravitational Model) 2008 полна до 2159 степени и порядка сферических функций. Учет такого количества гармоник при использовании численного моделирования сопряжен с большими трудностями его реализации. Для этого необходим устойчивый и экономичный алгоритм вычисления гравитационного потенциала Земли и его производных. В качестве такого алгоритма был выбран алгоритм Беликова [1], позволяющий сократить время счета по сравнению с широко используемым алгоритмом Каннингема [2] и существенно сокращающий объем необходимой оперативной памяти ЭВМ с одновременным повешением точности получаемых результатов при заданном числе учитываемых гармоник в разложении геопотенциала.

В данной работе использовано моделирование движение аппаратов на основе модели EGM96 полной до 360 степени и порядка разложения. Показана способность алгоритма Беликова выполнять такую задачу без существенной потери точности и небольших затратах вычислительных мощностей. Представлены результаты такого моделирования.

Для оценки тормозного воздействия атмосферы на космические аппараты произведен расчет плотности атмосферы в точке местоположения аппарата согласно модели NRLMSISE-00 – стандартной модели согласно US Naval Research Laboratory (NRL), являющейся международной моделью атмосферы для космических исследований.

На основе моделирования сформулированы критерии, которым должна удовлетворять аппаратура (TDI-интерферометр) для прецизионного измерения расстояния между космическими аппаратами, и произведен оптимальный выбор пространственной конфигурации группировки для решения научных задач проекта и возможности его технической реализации.

Литература

- М.В. Беликов, К.А. Тайбаторов // Эффективный алгоритм вычисления гравитационного потенциала Земли и его первых производных для решения спутниковых задач // Кинематика и физика небесных тел т.6, №2, 1990 г;

- Cunningham L.E. // On the computation of the spherical harmonic terms needed during the numerical integration of the orbital motion of an artificial satellite // Celestial Mechanics. 1970. 2. Р. 207.