Математическое моделирование фильтрационного течения нефти и газа с учетом термодеструкции керогена

Каюкова А.В., Исаева А.В.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail:akayukova16@gmail.com, avisaeva@gmail.com

В современном мире запасы легкоизвлекаемой нефти неумолимо сокращаются, однако нефть до сих пор является незаменимым ресурсом для многих отраслей экономики. Эти обстоятельства повышают интерес к добыче нетрадиционных запасов углеводородов. В нашей стране большим нетрадиционным ресурсным потенциалом обладает баженовская свита. Eе потенциал связан с большим содержанием керогена, и оценивается по разным источникам до сотен млрд тонн. Однако эти ресурсы на сегодняшний день недоступны ввиду отсутствия технологии разработки .[1],[2].

Перспективная идея разработки коллекторов, содержащих кероген, заключается в прогреве пласта с целью получить жидкие и газообразные углеводороды в процессе термодеструкции керогена. Для создания способа разработки необходимо исследовать физику совокупности всех процессов, протекающих в пласте. Стандартным инструментом для подобного рода задач является математическое моделирование, чему и посвящена настоящая работа.

Рассмотрена классическая математическая модель процесса разработки нефтяной залежи: начально-краевая задача для системы дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих неизотермическое многокомпонентное течение в поровом пространстве породы-коллектора. В данной модели учтена возможность термодеструкции керогена и генерации при этом углеводородов. В основу предложенных зависимостей положены результаты лабораторных исследований термодеструкции на приборах Rock Eval [3]. Использование промысловых данных об апробации элементов термогазовой технологии на Средне-Назымском месторождении позволило предложить количественную модель выделения легких и средних фракций нефти при термодеструкции керогена [2],[4]. Изучены свойства полученной математической модели при характерных для баженовской свиты значениях параметров нефтекерогеносодержащего пласта. Сформулированы рекомендации по дальнейшему изучению предложенной математической модели с применением численных методов.

Литература

- Выгон, Г.  [и др.] Нетрадиционная нефть: станет ли бажен новым Баккеном / Рубцов, А., Клубков, С., Ежов, С., Белова, М., Козлова, Д., Ли, Д. // Сколково. 2013.

- Новый отечественный способ разработки месторождений баженовской свиты: часть 1 / В. Ю. Алекперов [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2013, №12. С. 100–105.

- Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь) / Е. В. Козлова, Н. П. Фадеева, Г. А. Калмыков и др. // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. — 2015. — № 5. — С. 44–53.

- Щеколдин К. А. Обоснование технологических режимов термогазового воздействия на залежи баженовской свиты: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук:05.13.18. – Москва, 2016. – 105с.

- Брусиловский А. И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: Грааль, 2002.

- Turek A. Equation of State and PVT Analysis. Texas: Gulf Publishing Company Hauston, 2007.