Эмиссии примесей от Московского мегаполиса, полученные по измерениям на "Останкино"

Веревкин Ярослав Михайлович

Студент 1 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, кафедра физики атмосферы, Москва, Россия

E-mail: yarver@gmail.com

Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира с большим количеством автотранспорта, ТЭЦ и других загрязнителей атмосферы. Город находится на Восточно-Европейкой равнине, благодаря чему хорошо продувается. Однако иногда возникают ситуации, когда вредные примеси задерживаются и накапливаются на территории города: антициклон со слабым ветром, температурная инверсия. В результате возникает задача мониторинга концентрации примесей в воздухе и прогнозирования неблагоприятных и экстремальных ситуаций, связанных с сильным загрязнением городской атмосферы. Такие прогнозы в настоящее время проводятся с использованием моделей, например, COSMO-ART или СИЛАМ. Но, чтобы модель давала прогноз, необходимо задать эмиссии загрязняющих веществ от города. Значения эмиссий имеются в инвентаризациях, но они основаны на косвенной оценке выбросов, а не на непосредственном измерении концентраций загрязняющих веществ, причем различные инвентаризации предоставляют сильно различающиеся оценки для эмиссий.

В данной работе определяются эмиссии газовых примесей CO и NOx от Московского мегаполиса по изменению их интегрального содержания в вертикальном столбе атмосферы, что возможно благодаря наличию многоуровневого пункта наблюдений «Останкино», имеющего измерительные станции на 4 уровнях над поверхностью земли: 10 м, 130 м, 248 м и 348 м, созданные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

По скорости накопления интегрального содержания примесей в утренние часы были рассчитаны эмиссии CO и NOx, исследован их сезонный ход, а также приведено их сравнение с другими мегаполисами.

В результате было получено, что с территории Московского мегаполиса за месяц выбрасывается от 37 до 64 Ггр CO и от 2,5 до 3,4 Ггр NOx

Литература

1. N.Elansky «Air quality and CO emissions in the Moscow megacity», Urban Climate, 2014

2. Stremme, W., Grutter, M., Rivera, C., Bezanilla, A., Garcia, A.R., Ortega, I., George, M., Clerbaux, C., Coheur, P., Hurtmans, D., Hannigan, J.W., Coffey, M.T., 2013. «Top-down estimation of carbon monoxide emissions from the Mexico Megacity based on FTIR measurements from ground and space», Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 2013

3. World Meteorological Organization Global Atmospheric Watch Report No. 205

4. M. Cassiani, A. Stohl, and S. Eckhardt «The dispersion characteristics of air pollution from the world’s megacities», Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 2013

5. Nikolai F. Elansky, Olga V. Lavrova, Andrey I. Skorokhod, Igor B. Belikov «Trace Gases in the Atmosphere over Russian Cities»