Разработка морфологических методов обнаружения структур на изображениях поверхности моря

Гладун Владимир Эдуардович

студент

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ki4pus@gmail.com

Существует множество способов, позволяющих обнаружить структуры на изображениях. Дифференциальный оператор Собеля, который широко применяется в задачах обнаружения границ, вычисляет значения градиента яркости в каждой точке. После чего определяется направление наибольшего изменения яркости, из чего делается вывод о принадлежности точки границе. К сожалению, фильтр Собеля и подобные ему фильтры Прюитта и Щарра не дают удовлетворительных результатов применительно к изображениям поверхности моря, поскольку на гребнях волн градиент яркости испытывает скачок.

В работе предлагается следующий морфологический метод для поиска структур изображения в виде набора областей поля зрения, отличающихся цветом. На основании выборки цветовых векторов точек некоторой области, заведомо принадлежащей морю, методом главных компонент выбирается линейное подпространство, векторы которого наиболее точно аппроксимируют векторы выборки. Оператор  ортогонального проецирования на это подпространство есть форма  изображения поверхности моря. Далее рассматривается  выражение , где  - вектор, состоящий из цветовых значений точек изображения в окне, скользящем по изображению. Чем меньше значение этого выражения, тем более правдоподобным является предположение о том, что  точки скользящего окна принадлежат изображению поверхности моря [1, 2].

Предложенный метод был протестирован на изображениях нефтяных пятен на поверхности океана. Результаты фильтрации позволяют достаточно точно определить границы пятна, что практически невозможно при использовании оператора Собеля.

Литература

1. Пытьев Ю.П., Чуличков А.И. Методы морфологического анализа изображений. М.: Физматлит. 2010.

2. Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительно-вычислительных систем. М.: Физматлит. 2012.