Численное моделирование дифференциального фазочувствительного рефлектометра
Лукашова Т.О.
студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lkvtao@yandex.ru

Оптическое волокно способно передавать огромное количество информации благодаря высокой частоте световых волн (1014 Гц). В настоящее время в линиях связи по всему миру уложено несколько сот миллионов километров оптических волокон. В связи с широким распространением технологий волоконно-оптических систем возникает возможность использования оптических волокон не только в качестве среды для передачи информации, но также как чувствительный элемент для распределённых датчиков. Такая система позволяет удаленно измерять физические величины (температуру, натяжение, вибрации) [1]. Приборы для таких распределённых измерений называются оптическими рефлектометрами. Широко  используется  для  их  обозначения аббревиатура OTDR (от англ. Optical Time Domain Reflectometer).

На основе математической модели, предложенной в [2], проведено численное моделирование одноимпульсного и двуимпульсного когерентных рефлектометров. Модель позволяет работать с импульсами различной формы (прямоугольный, гауссов, прямоугольный со сглаженными краями) и учитывать затухание сигнала в волокне. Рассмотрена возможность реализации температурного датчика на основе предложенных схем.

Одноимпульсная схема позволяет делать только качественное заключение о наличии температурного воздействия. Двуимпульсная схема позволяет вычислить набег фаз между импульсами, то есть реализуется фазочувствительный рефлектометр. В волновод направляется двуимпульсный сигнал, представляющий собой последовательность из двух импульсов длительностью по 200нс с задержкой 300нс. При этом второй импульс относительно первого сдвигается по фазе на фиксированную величину:  Фактически, по волокну распространятся пакет из четырех двуимпульсов. Получающаяся рефлектограмма является результатом интерференции. Величина набега фазы линейно зависит от температуры окружающей среды. Этот факт доказывается теоретически. Используя соотношения для термического и термооптического коэффициентов из [3], можно показать:

|  | (1) |
| --- | --- |

где n – показатель преломления волокна,   – длина волны сигнала, с – скорость света, время задержки импульсов в паре, температурный коэффициент набега фазы,  величина изменения температуры. Подставив значения , получаем оценку для температурного коэффициента  3450 рад/град. Численное моделирование также демонстрирует линейную зависимость рис.1. Полученное в результате значение  3445 рад/град.

Таким образом, фазочувствительный рефлектометр дает возможность количественного описания температурного воздействия и позволяет реализовать оптоволоконный температурный датчик.

Рис. 1. Результат численного моделирования двуимпульсного рефлектометра. Зависимость набега фазы от изменения температуры.

Литература

- В.В.Горбуленко, А.В.Леонов, К.В.Марченко, В.Н.Трещиков. «Волоконно-оптическая система мониторинга «Дунай»// Научно-технический журнал «Фотон-Экспресс» №5 (117) 2014 г. С.12-15.

- Marc D. Mermelstein, Ralph Posey, Jr., Gregg A. Johnson, and Sandeep T. Vohra. «Rayleigh scattering optical frequency correlation in a single-mode optical fiber»// Optics Letters. Vol 26, No. 2. January 15, 2001.

- A.Othonos, K.Kalli. «Fiber Bragg Gratings»// Artech House: Norwood №5, 1999.