Исследование сил, действующих в узле воспринимающего элемента волоконно-оптического датчика расхода и параметров жидкости

Шачнева Е.А.1, Барышев К.В.2

1Магистрант,2студент

1Пензенский государственный технологический университет,

факультет автоматизированных информационных технологий, Пенза,
2Пензенский государственный университет, 
 факультет приборостроения, информационных технологий и электроники, Пенза,

Россия
E–mail: e_shachneva@mail.ru

В настоящее время существует множество способов и установок для воспроизведения и измерения расхода жидкости [1, 2]. Но основной их недостаток в сложности технической реализации и неоправданно высокой сложности проведения экспериментов и измерений, влияние на результат измерения электромагнитных помех.

В работе [3] авторы предложили новый способ и волоконно-оптический датчик (ВОД) для измерения параметров жидкостного потока. Стоит задача определения конструктивно-технологических параметров датчика и, в первую очередь, воспринимающего элемента (ВЭ) в виде пластины с отражающей поверхностью (отражатель), осуществляющего преобразование параметров потока в изменение параметров оптического сигнала [4].

## На рисунке 1 представлена упрощенная конструкция ВЭ и схема сил, действующих в узле воспринимающего элемента датчика.

## Рисунок 1 – Упрощенная конструкция ВЭ  и схема сил, действующих в узле ВЭ

## В качестве ВЭ выбран сильфон, но не исключена возможность использования других упругих элементов (например, полусферической  мембраны.

## Для определения параметров сильфона, а затем выбора сильфона из ряда стандартных, проводится расчет сил, действующих в узле ВЭ.

## Исходными данными для расчета являются:

## 1) требования со стороны оптической системы ВОД. В работе [4] обосновано угловое микроперемещение α отражающей пластины с двумя зеркальными поверхностями в диапазоне ±3 градуса. Именно в этом диапазоне обеспечиваются максимальные чувствительность преобразования и глубина модуляции оптического сигнала в волоконно-оптическом тракте;

## 2) требования к габаритным размерам ВЭ, определяемые конструктивно-технологическими особенностями ВОД и, в первую очередь, особенностями крепления оптических волокон в корпусе датчика [3].

## 3) требования со стороны гидросистемы: ориентировочный диапазон измерения расхода жидкости Qmin…Qmaх, тип жидкости (ее плотность, вязкость, агрессивность и пр.), особенности движения жидкости в трубопроводе (наличие или отсутствие турбулентности), геометрические параметры и материал трубопровода, особенности крепления датчика в гидросистеме.

## Выражаю огромную благодарность научному руководителю данной работы д.т.н., профессору Мурашкиной Татьяне Ивановне.

Литература

- Fluid Flow Measurement in Astronauts Life Support Systems / T.I. Murashkina, E.A. Badeevа, E.A. Shachneva, etc.//Biomedical Engineering. – Vol. 49.- No 5.- January 2016. –pp.295-299

- [Электр. версия: http://link .springer.com/article/10.1007/s10527-016-9552-z]

- Development of fiber optic sensor for fluid flow of astronauts' life-support system/ E.A. Shachneva and T.I. Murashkina//Journal of Physics: Conference Series 735(2016)012036. - International Conference of Young Scientists and Specialists "Optics-2015" 12–16 October 2015, St. Petersburg, Russia

- Патент РФ 2419765. МПК G01 B 21/00.Волоконно-оптический преобразователь углового перемещения / Мурашкина Т.И., Пивкин А.Г., Серебряков Д.И., Юрова О.В. Бюл. № 15.опубл. 27.05.2011.

- Разработка теории распределения светового потока в оптической системе ВОП физических величин отражательного типа: Монография [Текст] / Е.А. Бадеева, Л.Н. Коломиец, Н.П. Кривулин и [др.]// Под общ. ред. проф. Мурашкиной Т.И.-ИИЦ ПГУ, 2008 - 102с.