Интерферометрический измерительный комплекс для лазерных экспериментов по уравнениям состояния вещества

Михайлюк А.В., Кошкин Д.С., Губский К.Л., Кузнецов А.П.

аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет ЭТФ, Москва, Россия
E–mail: andrey1990_mephi@mail.ru

Исследование нестационарных физических процессов и экстремальных состояний вещества, подверженного интенсивному импульсному воздействию, является одной из наиболее актуальных фундаментальных задач физики высоких плотностей энергии [1]. Важной научной проблемой в этой области, имеющей большое практическое значение, является исследование физических и механических свойств материалов, подвергнутых воздействию интенсивных динамических нагрузок [2, 3]. Анализ давления и скорости при ударно-волновом нагружении дает основу для определения кинетики процессов упругопластического деформирования, разрушения, химических и фазовых превращений, изучения динамической прочности и разрушения материалов.

Одним из немногих параметров вещества, доступных для измерения в подобных экспериментах, является скорость движения поверхности (для непрозрачных сред) или скорости ударного фронта в веществе (для прозрачных сред). Информация о временной динамике и пространственных вариациях данного параметра позволяет исследовать фун-даментальные явления и процессы, проходящие в веществе при экстремальных давлениях и температурах.

Представлены результаты разработки лазерного измерителя скорости, предназначенного для интеграции в мощные лазерные установки килоджоульного класса. Система основана на лазерном неравноплечном интерферометре с визуализацией поля (line-imaging VISAR). Измерительный комплекс позволяет проводить бесконтактные дистанционные измерения пространственного распределения скорости в диапазоне 5 – 50 км/с с пространственным разрешением ~5 мкм. Разработанная диагностическая система может быть использована для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных проблем, связанных с взаимодействием ударных волн с конденсированным веществом.

Литература

1. Канель Г.И., Фортов В.Е., Разоренов С.В. // УФН. 2007. т.177, №8, С. 209.

2. Канель Г.И., Разоренков С.В., Уткин С.В., Фортов В.Е. Экспериментальные профили ударных волн в конденсированных веществах, М.: Физматлит, 2008 г.

3. Глушак Б.Л., Куропатенко В.Ф., Новиков С.А. Исследование прочности материалов при динамических нагрузках, изд-во «Наука» Сибирское отделение, 1992 г.