Оптический вихревой профилометр на основе пучков Лагерра-Гаусса

Соколенко Б.В., Полетаев Д.А., Халилов С., Н.И. Волоцкая

Ассистент кафедры общей физики

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

E-mail: simplex@crimea.edu

Интерферометрия с использованием принципа фазового сдвига объектного пучка относительно опорного в последнее время широко применяется для неразрушающего анализа в микроскопии и метрологии, для контроля микродеформации поверхности твердых тел [1]. Многочисленные работы, посвященные данной теме, описывают методы, использующие набор интерферограмм для каждой точки измеряемой поверхности, полученные с применением источником с низкой степенью когерентности [2-4]. Практическое использование оптических вихрей – сингулярностей волнового фронта, в микроскопии высокого разрешения позволяет изучать микроструктуру и геометрию поверхности образцов путем анализа искажения фазы вихря. Как было показано, фазовый профиль оптического вихря несет информацию о топологии поверхности, которая может быть восстановлена при различных исходных условиях, зависящих от перетяжки пучка и апертуры системы [5].

В настоящей работе используется метод отображения микрорельефа поверхности с помощью оптических вихрей. Благодаря значительной чувствительности фазы сингулярных пучков к малым искажениям волнового фронта, интерференция опорного пучка и Лагерр-Гауссова пучка, прошедшего исследуемый образец позволяет произвести анализ фазового сдвига как для оптически прозрачных, так и отражающих поверхностей, таких как клетки и биологические ткани на микропрепаратах.

В отличие от классических методов фазосдвигающей интерферометрии, использующей плоские волны, применение сингулярных пучков с единичным топологическим зарядом, имеющих геликоидальный волновой фронт, обладает существенной особенностью – спиральной интерференционной структурой, вместо концентрических колец, что позволяет с более высокой точностью воспроизвести профиль поверхности исследуемого образца в автоматическом режиме посредством компьютерной обработки в реальном времени.

Оценка чувствительности фазового сдвига к изменению микротолщины либо показателя преломления оптически прозрачной среды и его анализа посредством записи интерферограммы позволяет определить порог разрешения такой системы для используемых алгоритмов обработки изображений [6] до , где  – длина волны используемого пучка, переносящего осевой оптический вихрь.

Литература

- Tian C., Liu S. Two-frame phase-shifting interferometry for testing optical surfaces // Optics Express. 2016, Vol. 24, Issue 16.

- Xing S., Guo H. Temporal phase unwrapping for fringe projection profilometry aided by recursion of Chebyshev polynomials // Applied Optics. 2017, Vol. 56, Issue 6.

- Pham Q. D., Hayasaki Y Optical frequency comb profilometry using a single-pixel camera composed of digital micromirror devices // Applied Optics. 2015, Vol. 54, Issue 1 A39.

- Tychinsky V. P. On superresolution of phase objects // Opt. Commun. 1989, p. 74 41.

- Popiolek-Masajada A., Sokolenko B., Augustyniak I., Masajada J., Khoroshun A. and Bacia M. Vortex Scanning in an Aperture Limited System // Optics and Lasers in Engineering 2014. 55.

- Takeda M 1990 Spatial-carrier Fringe Pattern Analysis and Its Applications to Precision Interferometry and Profilometry: An Overview (Industrial Metrology) с 79.