Эталон нанометра

Пылев Иван Сергеевич

Студент

Московский Государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivan_pylev@bk.ru

В современной нанометрологии существует ряд проблем, решение которых имеет огромное практическое значение для нанотехнологий. Один из таких вопросов заключается в создании простого и доступного эталона нанометра [1]. Его создание послужит прочным метрологическим фундаментом для развития перспективных нанотехнологий.

Ещё Д. И. Менделеев, который долгое время считался главным метрологом России, писал: ”Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры”. (Важно заметить, что Д. И. Менделеев внёс огромный вклад в развитие метрологии [2].)

Эталон нанометра категорически нельзя ввести как эталон метра, сказав, что это расстояние, которое проходит свет за 1/299792458000000000 с . Категоричность обусловлена отсутствием возможности измерять промежутки времени порядка 10-18 с.

Следовательно, для реализации поставленной задачи необходим другой подход.

В основе работы можно использовать обратный  пьезоэффект на примере пьезокерамической пластинки [3]. Идея заключается в следующем: на электроды пластинки подаётся напряжение, в следствие чего её размеры изменяются. Данный процесс описывается формулой:

,

где  - изменение размеров пластинки,  - приложенное напряжение, а - пьезоэлектрический модуль. Для того, чтобы размер пластинки изменялся ровно на 1 нм, необходимо подобрать материал и источник напряжения таким образом, чтобы пьезоэлектрический модуль и выходное напряжение в произведении давали точно 1 нм.

Для этой цели отлично подойдёт керамика с пьезоэлектрическим модулем, равным 200*10-12  м/ В, и источник напряжения, который будет выдавать ровно 5 В. Для поддержания напряжения, постоянного по амплитуде и частоте можно использовать плату Arduino Mega 2560, выходное напряжение которой модулируется с помощью широтно-импульсной модуляции (Pulse Width Modulation) [4].

Проверку эталона можно проводить с помощью атомно-силового или ион-проводящего микроскопов, так как они способны достигать точности измерений порядка  0.001 нм [5].

В заключение хотелось бы отметить, что на основе эталона нанометра может быть создан эталон пикометра, уменьшая подаваемое напряжение на несколько порядков и используя материал с меньшим значением пьезоэлектрического модуля, например кристаллический кварц.

Литература:

- Яминский Д.И. Яминский И.В. Эталон нанометра. // Наноиндустрия, 2009, №4, с. 44.

- Д. И. Менделеев “Труды по метрологии”.

- Д.В. Сивухин «Общий курс физики. Электричество». Том 3.

- Michael Barr. Pulse Width Modulation.// Embedded Systems Programming, September 2001 p.103.

# Comparison of Atomic Force Microscopy and Scanning Ion Conductance Microscopy for Live Cell Imaging.//Langmuir 2015, 31, 6807-6813.

# Text boxes

Рисунок 1. Двумерная развертка сигнала, соответствующего изменению размера пьезопластинки на 2 нм (публикуется с разрешения Яминского И. В.).