Моделирование статических радиационных токов утечки

в современных наноэлектронных схемах

Орлов В.В.

студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
E–mail: vasyaorl_1994@mail.ru

С развитием наноэлектроники проблема токов утечки становится все более актуальной. В современных микросхемах с рассеиваемая мощность определяется в основном статическими токами утечки. Кроме того подпороговый ток стока МОП транзисторов имеет сильную зависимость от величины поглощенной дозы и рабочей температуры []. Эта зависимость объясняется накоплением положительного заряда в подзатворном окисле и окисле изоляции nМОП транзистора, что может привести, в частности, к увеличению статического тока утечки в выключенном состоянии транзистора. Возрастание общего тока потребления микросхемы может привести к параметрическим отказам.

Современные интегральные схемы (например, космические и военные) часто эксплуатируются в условиях воздействия ионизирующего излучения в широком диапазоне температур. Последовательное моделирование всей вольт-амперной характеристики для типичных значений тока (~10-9 – 10 -3 А) и расчет суммарных токов утечки прибора является непростой задачей. Ключом к решению данной задачи является наличие физически обоснованной компактной модели, способной точно описать физику радиационных эффектов и физику прибора при различных температурах эксплуатации.

Прототипом используемой в данной работе модели МОП транзистора является диффузионно-дрейфовая модель, впервые описанная в [] и основанная на явном решении уравнения непрерывности для плотности тока в канале. Отличительной особенностью данной модели является ее компактность наличие единой зависимости тока стока от напряжения на затворе ID(VG) и минимального числа “подгоночных” параметров, что позволяет получать точный и физически обоснованный результат на всех участках ВАХ.

Ток утечки в КМОП схеме складывается из двух компонент: ток утечки внутри отдельных транзисторов и межтранзисторные токи утечки (Рис. 1) [].

Рис. 1. Иллюстрация токов утечки в КМОП технологии

Статический ток утечки транзистора — это ток стока при условии VG = 0 V и VD = VDD. В современных МОП транзисторах накоплением положительного заряда в тонком подзатворном окисле при умеренных дозах можно пренебречь, однако радиационно-индуцированный заряд в межтранзисторной изоляции (STI) приводит к возникновению краевых утечек в закрытом состоянии МОП транзистора. Кроме того, накопление заряда в STI может привести к образованию дополнительного паразитного канала между стоком nМОПТ и n-карманом.

Рассматриваемая модель учитывает особенности накопления и отжига заряда в тонких [] и толстых окислах [] и позволяет описывать радиационный отклик как основного транзистора с тонким подзатворным окислом, так и паразитных транзисторов [], образованных боковой изоляцией.

В работе будет приведено сравнение экспериментальных и смоделированных зависимостей, проведена экстракция основных параметров. Результаты моделирования подтверждают корректность предложенного метода, что дает возможность использовать его для расчета токов утечки интегральных схем в широком температурном диапазоне после воздействия на них ионизирующего излучения.

Литература

# Endnotes

[]	 S. M. Sze, K.K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 3rd edition, Wiley-Interscience, 2007.

[]	 G. I. Zebrev, R. G. Useinov, Simple model of current-voltage characteristics of a metal–insulator–semiconductor transistor // Fiz. Tekhn. Polupr. (Sov. Phys. Semiconductors), vol. 24, pp. 777-781, 1990.

[] Total ionizing dose radiation effects on NMOS parasitic transistors in advanced bulk CMOS technology devices / He Baoping, Wang Zujun, Sheng Jiangkun, Huang Shaoyan // Journal of Semiconductors, vol. 37, No. 12, Dec. 2016.

[]	 Zebrev G. I., Drosdetsky M. G., Temporal and Dose Kinetics of Tunnel Relaxation of Non-Equilibrium Near-Interfacial Charged Defects in Insulator // IEEE Trans. Nucl. Sci., Dec. 2016.

[]	 Zebrev G. I.,. Drosdetsky M. G, Galimov A. M., Non-equilibrium carrier capture, recombination and annealing in thick insulators and their impact on radiation hardness // Journal of Semiconductors, vol. 37, No.11, Nov. 2016.

[]	 Esqueda I., Barnaby H., King M., Compact Modeling of Total Ionizing Dose and Aging Effects in MOS Technologies // IEEE Trans. Nucl. Sci., 62, No.4, 1501 (2015).