Расчет вязкости для углеводородных смесей с использованием кубических уравнений состояния

Вальяников О.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

При разработке нефтяных месторождений в настоящее время принципиальное значение имеет численное моделирование межфазного массообмена в многокомпонентных углеводородных смесях. Особенно принципиально проводить расчет параметров парожидкостного равновесия, когда процесс разработки залежи предполагает закачку многокомпонентных газовых смесей для повышения нефтеотдачи. Так, в настоящее время закачка углеводородных газов различных составов, а также закачка углекислого газа рассматриваются как наиболее перспективные способы повышения нефтеотдачи отложений «сланцевой нефти» [1].

В современных алгоритмах используются методы расчета парожидкостного равновесия, опирающиеся на кубические уравнения состояния смеси углеводородных компонентов [2—4]. Наиболее часто применяют уравнения состояния Пенга–Робинсона и Соаве–Редлиха–Квонга. Использование различных уравнений состояния приводит к отличиям в оценке физических параметров многокомпонентных углеводородных смесей [2]. В настоящей работе изучено влияние выбора уравнения состояния на расчетное значение вязкости углеводородной смеси. Для расчета вязкости углеводородной смеси использованы корреляционные модели Лоренца—Брея—Кларка и Педерсен [5]. Расчеты проводились с помощью специально разработанного для настоящей работы программного комплекса на языке Python. Программный комплекс позволяет для заданных термобарических условий и состава углеводородной смеси определить, в каком фазовом состоянии находится смесь (только жидкость / только газ / одновременное присутствие жидкой и газовой фазы), а также какой состав и вязкость имеют фазы. Расчеты могут быть проведены с использованием уравнений состояния Пенга–Робинсона и Соаве–Редлиха–Квонга. В серии вычислительных экспериментов выявлено влияние выбора уравнения состояния на результаты расчета вязкостей для каждой из фаз многокомпонентной системы.

Литература

- Alfarge, D., Wei, M., Bai, B. Comparative Study for CO2-EOR and Natural Gases Injection-Techniques for Improving Oil Recovery in Unconventional Oil Reservoirs // Carbon Management Technology Conference, Houston, Texas, USA, 17-20 July, 2017. CMTC-485175-MS. https://doi.org/10.7122/485175-MS

- Isaeva, A., Grushnikov, I., Dobrozhanskiy, V. Analysis of Vapor-Liquid Equilibrium Parameters of Multicomponent Hydrocarbon Mixtures Using Cubic Equations of State // SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, 15-17 October 2018. SPE-191619-18RPTC-MS. https://doi.org/10.2118/191619-18RPTC-MS

- Брусиловский А. И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: Грааль, 2002.

- Tarek, A. Equation of State and PVT Analysis. Texas: Gulf Publishing Company Hauston, 2007.

- LBC Viscosity Modeling of Gas Condensate to heavy Oil / Yang, T., Fevang, O., Ruhrgas, E. et al. // SPE Annual Technology Conference and Exhibition, Anaheim, California, USA, 11-14 November 2007. SPE-109892.