Возбуждение параметрической резонансной тепловой конвекции во вращающемся горизонтальном цилиндрическом слое жидкости

Ганеева Э.C. 1,  Дьякова С.А.1,  Вяткин А.А.2

1 студент физического факультета

2 к.ф.-м.н., доцент кафедры физики и технологии

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь, Россия

Ganeeva237648@mail.ru

Экспериментально исследуется тепловая конвекция жидкости во вращающемся горизонтальном толстом цилиндрическом слое, подогреваемом изнутри. Внешняя граница слоя охлаждается и поддерживается при постоянной температуре. На вращающийся слой неизотермической жидкости действует несколько сил: сила тяжести, сила Кориолиса и центробежная сила инерции. Действие последней приводит к механической стабилизации слоя жидкости при быстром вращении, конвективный теплоперенос отсутствует. Интересно, что стационарная в лабораторной системе отсчета сила тяжести в системе отсчета полости совершает вращение и является генератором приливных колебаний жидкости, амплитуда которых возрастает с уменьшением скорости вращения. В свою очередь, осцилляции жидкости являются источником вибрационных эффектов, например, осредненной тепловой конвекции, инерционных волн, дрейфа жидкости относительно стенок полости. Ранее, указанные эффекты были обнаружены в различных конфигурациях полости [1,2].

.

| T | 2T | 3T |
| --- | --- | --- |
| Рис.1. Структура параметрической резонансной тепловой конвекции |

Во вращающемся толстом цилиндрическом слое с уменьшением скорости вращения при достижении некоторой критической квазиравновесие слоя пороговым образом сменяется конвективным теплопереносом. Конвективные течения в пороге представляют собой систему продольных вихрей. На рис.1. показаны поля завихренности в жидкости. Результаты получены с использованием PIV-методики. Синим и желтым цветом отмечены вихри различного направления. Полость в лабораторной системе отсчета вращается по часовой стрелке относительно наблюдателя. Таким образом, желтые области визуализируют циклонические вихри, а синие – антициклонические. Первый кадр (рис.1, Т) соответствует осреднению мгновенных полей завихренности по одному периоду вращения. Второй кадр (2Т) визуализирует течения по следующему периоду. В полости наблюдается смена направления всех вихрей с каждым периодом вращения. Один период перестройки системы конвективных структур соответствует двойному периоду внешнего воздействия. Природа конвективных течений связана с резонансным возбуждением параметрических колебаний жидкости. В работе исследуется структура параметрической резонансной тепловой конвекции.

Литература

- Вяткин А.А., Иванова А.А., Козлов В.Г. Конвективный теплоперенос во вращающемся горизонтальном цилиндрическом слое // ПМТФ, 2016. Т. 57. № 2 (336). С. 172-181.

- Kozlov V.G., Ivanova A.A., Vjatkin A.A., Sabirov R.R. Vibrational convection of heat-generating fluid in a rotating horizontal cylinder. The relative length of the cavity role // Acta Astronautica. 2015. Vol. 112. P. 48–55. DOI: 10.1016/j.actaastro.2015.03.014