Влияние начального участка круглой трубки на формирование структуры потока воды.

Коровин Д.Д.1

Семихин В.И.1

Малюгин Р.В. 2

1Студент, старший преподаватель

Тюменский государственный университет, физико-технический институт, Тюмень, Россия

danil7b@mail.ru

v.i.semikhin@utmn.ru

2Инжинер 1 категории

Тюменское отделение “СургутНИПИнефть”, ПАО “СургутНИПИнефть”, научно-исследовательская лаборатория вычислительной гидродинамики, Тюмень, Россия

roma_malyugin@mail.ru

В данной работе представлены экспериментальные результаты исследования течения воды в круглых трубках различной длины и диаметра. Поскольку, в отличие от исследования по газовой динамике, нет датчиков для измерения внутри трубки (), при изучении течения воды в трубках малого диаметра основной  измерительной характеристикой является зависимость объемного расхода  от перепада давления . В [1] отмечается ,что очень важную роль в формировании структурного потока внутри трубки играет начальный участок (Рис. 1).

Рис. 1. Начальный участок

Для приблизительной оценки расстояния, на котором формируется начальный участок течения, рекомендуется формула , где Re — число Рейнольдса, диаметр трубки. На рис.2  показана зависимость объемного расхода  для трубок длиной  l=300мм и диаметром ,, . Пунктиром показана зависимость  для тех же трубок , рассчитанная по формуле Пуазейля  для ламинарного течения. Полученные результаты показывают, что течение, близкое к ламинарному, формируется только в достаточно длинных трубках малого диаметра. В трубках большего диаметра на структуру потока существенное влияние оказывает начальный участок (рис.2).

Рис. 2. Динамика изменения объемного расхода в трубках из нержавеющей стали
1 – трубка d1 = 1.6·10-3 м, 2 – трубка d2 = 3.0·10-3 м, 3 – трубка d3 = 3.8·10-3 м, пунктиром показаны линии, соответствующие расходу, рассчитанному по формуле Пуазейля

На характер и структуры потока внутри трубки оказывает также влияние взаимодействия молекул воды с материалом стенок трубки [2]. Качественно это взаимодействие описывается величиной краевого угла смачивания. На рис.3 показана зависимость Q(∆p) для трех трубок (заводского изготовления) с диаметром, длиной l=300мм ,1 — медь, 2 — нержавеющая сталь, 3 — стекло. Как известно краевые углы смачивания металлов , стекла  Это означает, что взаимодействие молекул воды со стеклом больше, чем с металлами, а значит и объемный расход должен быть меньше. Формулу Пуазейля можно представить таким образом:  где— калибр трубки  .

Рис. 3. Динамика изменения объемного расхода в трубках

Таким образом, экспериментально была выявлена взаимосвязь величины краевого угла смачивания воды  с объемным расходом .

Литература

1. Фабер Т.Е. Гидроаэродинамика / Пер. с англ. под ред. А. А. Павельева. — М.: Постмаркет, 2001. — 560 с.

2. Павельев А.А., Решмин А.И. Переход к турбулентности на начальном участке круглой трубы. Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2001. № 4. С. 113.