Оптимизация характеристик плазмотрона на основе непрерывного                оптического разряда с газодинамической стабилизацией лазерной плазмы

Вахитов М.Ф.
Аспирант
Совершенная К.С.
Студент

Яппаров Д.И.

Студент

Зарипов И.Р.

Студент
Жуйков Н.А.

Студент
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ, Казань, Россия
E-mail: damir.yapparov97@yandex.ru
Научный руководитель: Саттаров А.Г., профессор КНИТУ-КАИ, д.т.н.

В последние годы особенно успешно развивается направление, связанное с созданием оптических плазмотронов с газодинамическим окном (ГДО) для введения в камеру поглощения лазерного излучения, которые используются для резки металлов, нанесения покрытий, получения микро и нано структур.

При выполнении работ была использована экспериментальная установка на основе -лазера с мощностью до 10 кВт, позволяющая получить непрерывный оптический разряд. Проводилось измерение теплового излучения от плазмы, образованной непрерывным оптическим разрядом. При проведении экспериментального исследования газодинамического окна измеряли расход рабочего газа, давление в приосевой области. В ходе выполнения исследования получено уравнение регрессии, связывающее давление газа на входе и в приосевой области ГДО. Выполнен  канонический анализ уравнения регрессии и получены параметры оптимальной работы конструкций ГДО, которые рекомендуются при разработке конструкции оптического плазмотрона.

Экспериментально определены режимы “обдува” непрерывного оптического разряда рабочим газом, обеспечивающим максимальное разрежение в приосевой области ГДО оптического плазмотрона.

ЛИТЕРАТУРА

- Ю. П. Райзер, Непрерывный оптический разряд: поддержание и генерация плотной низкотемпературной плазмы лазерным излучением. Сойфер В.Н. Соросовский образовательный журнал, 1996, №3

- Вахитов М.Ф. А.Г. Саттаров, М.Ф.  Вахитов. Оптический плазмотрон на основе непрерывного оптического разряда  // Вестник КНИТУ -КАИ- 2009. - №3. - С. 17-20.

- Вахитов М.Ф. Исследование внутрикамерных процессов в энергетических установках на основе оптического разряда /, А.Г. Саттаров, М.Ф. Вахитов, А.Р. Бикмучев, , М.Ю. Коротков // Вестник КНИТУ-КАИ - 2009. - №3. - С.35 - 39.

- Вахитов М.Ф. Численное моделирование осесимметричного закрученного противоточного потока рабочего газа в оптическом плазмотроне./ А.Р Бикмучев., Вахитов М.Ф., А.Г. Саттаров, Семенова С.Г.// Вестник Казанского технологического университета-2013.-т.16, №13.-С.165-169.

- Вахитов М.Ф. Экспериментальное исследование в осесимметричного закрученного противоточного потока рабочего газа в оптическом плазмотроне. / А.Р Бикмучев., Вахитов М.Ф., А.Г. Саттаров, Семенова С.Г.// Вестник Казанского технологического университета-2013.-т.16, №13.-С.172-174.

- Вахитов М.Ф. Теоретическое исследование характеристик осесимметричного потока рабочего газа в газодинамическом окне и в камере оптического плазмотрона.  /Саттаров А.Г., Бикмучев А.Р., Семенова С.Г.// Вестник Казанского технологического университета. 2014. -Т.17, №16.-С.88-91.