Новый ближний нейтринный детектор SuperFGD для эксперимента T2K

Федотов С.А.1, Дергачева А.Е. 2

1стажер-исследователь, 2аспирант

Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), 
Москва, Россия
E–mail: fedotov@int.ru

Основной целью нейтринного эксперимента с длинной базой Т2К [1] является точное измерение параметров нейтринных осцилляций и поиск возможных СР-нарушений в лептонном секторе. В 2017 году коллаборацией Т2К был запущен проект по модернизации ближнего нейтринного детектора [2]. Этот проект нацелен на уменьшение систематической ошибки в осцилляционном анализе с текущего уровня в 6-7 до 3-4 процентов [3-4]. Частью данного проекта является создание нового высокосегментированного сцинтилляционного детектора SuperFGD [5] (Рис. 1). Детектор будет состоять из около двух миллионов (192(184(56) сцинтилляционных кубиков с размером грани в 1 см. Каждый из кубиков будет иметь три ортогональные отверстия под спектросмещающие волокна, сигнал с которых с одного из концов будет сниматься с помощью MPPC. При такой конфигурации полная масса детектора составит ( 2 тонн, а количество каналов считывания достигнет ( 60,000.

Рис. 1. Дизайн детектора SuperFGD. Группа из 8 кубиков иллюстрирует метод считывания сигнала. Одно волокно проходит через ряд кубиков. Один из концов волокна просматривается фотосенсором, другой покрыт отражателем. Через каждый кубик проходит три ортогональных волокна.

В настоящее время было осуществлено два теста прототипов детектора SuperFGD на пучке ускорителя PS в CERN. Первый прототип состоял из 5(5(5 кубиков. В этом тесте изучались его основные параметры: световыход, временное разрешение и оптический crosstalk [6-7]. Второй прототип уже был большего размера и состоял из 24×8×48 кубиков (оси X, Y и Z соответственно). В этом тесте были получены треки частиц, пролетающих через активную область детектора.

Метод сборки многих тысяч кубиков в трехмерную структуру основан на использовании калиброванной лески диаметром 1.3 мм. Все кубики собираются в массив с использованием лески, которая формирует трехмерную каркасную структуру, определяющую положение каждого из кубиков. После данного этапа лески по одной заменяются на спектросмещающие волокна. А после установки всех волокон, будет осуществлен монтаж плат MPPC и считывающей электроники.

Качество сцинтиллятора, используемого в детекторе SuperFGD, находится под постоянным контролем. Для этого кубики, выбранные случайным образом из разных доставленных партий, тестируются на космических мюонах. За период наблюдения было проверено около 1500 кубиков, световыход был стабильным, бракованные кубики обнаружены не были. Средний световыход составил ~ 37 ф.э./MIP.

В настоящее время детектор SuperFGD находится в активной фазе создания. Первичная сборка 90% детектора завершена в виде собранных на леске плоскостей (Рис. 2). Возможность замены лесок на спектросмещающие волокна была проверена на нескольких полноразмерных прототипах. Производятся подготовительные работы для отправки детектора в CERN для полной первичной сборки детектора на лесках в трех компонентах.

Рис. 2. Собранные на лесках 49 плоскостей (192(184 кубика) детектора SuperFGD

Литература

- K. Abe et al. (T2K Collaboration), The T2K experiment, Nucl. Instrum. Meth. A 659 (2011) 106-135 [physics.ins-det/1106.1238]

- K. Abe et al. (T2K Collaboration), T2K ND280 Upgrade - Technical Design Report, CERN-SPSC-2019-001 [physics.ins-det/1901.03750]

- Yu. Kudenko et al., Development of 3D high granular scintillator neutrino detector for T2K experiment, poster at NEUTRINO-2018, June 2018 doi:10.5281/zenodo.1300429

- L. Munteanu et al., A new method for an improved anti-neutrino energy reconstruction with charged-current interactions in next-generation detectors, HAL Archives Ouvertes, CERN Document Server, ADS Abstract Service [physics.ins-det/1912.01511]

- A. Blondel et al., A fully active fine grained detector with three readout views, 2018 JINST 13 02 P02006 [physics.ins-det/1707.01785]

- O. Mineev et al., Beam test results of 3D fine-grained scintillator detector prototype for T2K ND280 neutrino active target, Nucl. Instrum. Meth. A 923 (2019) 134-138 [physics.ins-det/1808.08829]

- O. Mineev et al., Parameters of fine-grained scintillator detector prototype with 3D WLS fiber readout for T2K ND280 neutrino active target, Nucl. Instrum. Meth. A 936 (2019) 136-138 doi: 10.1016/j.nima.2018.09.048