Лаборатория для исследования физико-механических свойств материалов при высокоскоростном деформировании (включая волновые процессы) в широком диапазоне параметров нагружения

Галиев Ф.Ф., Барабин В.В., Калмыков А.П., Замотаев Д.Н., Лопаткин А.А., Крючков Д.В., Ивин А.М., Окинчиц А.А., Чадаев В.В.

Сотрудники

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Институт физики взрыва, Саров, Нижегородская область, Россия

E-mail: postmaster@ifv.vniief.ru

Поведение различных материалов при динамических нагрузках представляет большой интерес для многих областей науки и техники, таких как машиностроение, аэрокосмонавтика, военное дело и др. Лаборатория для исследования физико-механических свойств материалов при высокоскоростном деформировании предназначена для решения задач, связанных с изучением поведения материалов при больших давлениях и деформациях. Она позволяет получать экспериментальные данные в широкой области напряженно-деформированного состояния материалов: давление до 150 ГПа, скорость деформации до 106 с-1.

Лаборатория включает в себя комплекс нагружающих установок, позволяющих создавать соответствующие условия для исследуемых материалов, а также измерительную аппаратуру, с помощью которой производится регистрация данных о состоянии материала: давление, скорость движения, деформация и т.д. По полученным данным определяются параметры ударно-волновой сжимаемости, информация о фазовых превращениях, сдвиговой и откольной прочности и т.д.