Квазиизэнтропическая сжимаемость дейтерия при ~12ТПа

Яндубаев Г.С.1, Мочалов М.А.1, Илькаев Р.И.1, Михайлов А.Л.1, Аринин В.А.1, Бликов А.О.1, Огородников В.А.1, Рыжков А.В.1, Комраков В.А.1, Максимкин И.П.1

Младший научный сотрудник

1 Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Саров, Россия

E-mail: postmaster@ifv.vniief.ru

Газообразные водород и гелий, а также их плазма, при высоких давлениях и температурах являются основными компонентами вещества в перспективных энергетических установках и в ряде астрофизических объектов. В целях получения важной информации для описания свойств водорода и гелия в мегабарной области давлений создаются новые способы генерации и диагностики состояния плазмы. Среди них значительное распространение получила техника мощных ударных волн, для генерации которых применяют лазеры и химические взрывчатые вещества. Для достижения давлений указанного диапазона во ВНИИЭФ разработаны взрывные устройства цилиндрической и сферической геометрии, в которых реализован принцип квазиизэнтропического сжатия плазмы последовательностью падающих и отраженных ударных волн небольшой амплитуды, что позволяет существенно повысить давления сжатия при значительном снижении необратимого нагрева, по сравнению с однократным ударно-волновым нагружением. Используя данный метод, исследовали квазиизэнтропическую сжимаемость плазмы водорода, дейтерия, гелия и благородных газов при давлениях в десятки мегабар.

В настоящем докладе приведены результаты эксперимента с полусферическим макетом и опыта по квазиизэнтропическому сжатию дейтерия с нагружающим устройством сферической геометрии в области давлений ~12000 ГПа [1].

Эксперименты выполнены на рентгенографическом комплексе с использованием одновременно трех бетатронов БИМ-234.3000 с граничной энергией ( 60 МэВ в мультиимпульсном режиме генерации тормозного излучения и многоканальной оптико-электронной системы регистрации рентгеновских изображений. Начальные давление и плотность дейтерия внутри макета составили 218 ат и 0,0353 г/см3 соответственно. Для наполнения газовых полостей макетов использовали установку высокого давления, в составе которой применяли металлогидридный источник дейтерия [2].

Анализ полученных данных позволяет заключить, что в момент максимального сжатия в дейтериевой плазме реализуется давление P = (11500±1000) ГПа при измеренной плотности сжатой плазмы ρ = (9,9±1,5) г/см3 и величине сжатия ~ 280.

Выполнено сравнение полученных данных с результатами одномерных и двумерных расчетов, проведена верификация уравнения состояния дейтерия, используемого во ВНИИЭФ.

1. M.A. Mochalov, R.I. Il’kaev, V.E. Fortov, A.L. Mikhailov, V.A. Arinin, A.O. Blikov, V.A. Komrakov, I.P. Maksimkin, V.A. Ogorodnikov, and A.V. Ryzhkov. Quasi-Isentropic Compressibility of Deuterium at a Pressure of ~12 TPa. JETP Letters, 2018, Vol. 107, No. 3, pp. 168-174.

2. A.N. Golubkov, A.A. Kononenko, A.A. Yukhimchuk. Fusion science and technology 48, 527 (2005).