Мониторинг загрязнения воздушного бассейна Тамбовской области.

Арбузова Елена Александровна

Магистр

Тамбовский государственный технический университет, технологический институт, кафедра «Природопользования и защиты окружающей среды», Тамбов, Россия

E-mail: arbuzovaea2014@yandex.ru

Аннотация.  Выявление зон экологического риска и мониторинг загрязнения воздушного бассейна в городах - важнейшая задача современной урбоэкологии. Проблема загрязнения окружающей среды не становится менее актуальной с течением времени. Основой для ее решения служит развитие и совершенствование систем экологического мониторинга, осуществляемого на современной организационной и технологической базе. Основными направлениями методического обеспечения являются анализ пылевого загрязнения и анализ наличия загрязняющих веществ в воздухе. Для решения этих задач необходима адекватная современная приборно-аппаратная база.

Ключевые слова: загрязнение воздушной среды; экологический мониторинг; городской транспорт; окружающая среда; атмосфера.

В настоящее время около половины населения Земли живет в городах. По прогнозам, к 2025 году городские территории будут являться основным местом проживания для 2/3 населения Земного шара. Мощный рывок в развитии научно-технического прогресса, резкий демографический взрыв значительно ухудшили состояния окружающей человека природной среды, в том числе городской. Неотъемлемым явлением, присущим городским территориям, стал постоянно возрастающий уровень загрязнения нижних слоев атмосферы. Что крайне отрицательно сказывается на состоянии здоровья горожан, среди которых наиболее чувствительными к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды являются дети. Среди источников воздействия на атмосферу городской автотранспорт вносит существенный вклад в ее загрязнение.

Экологический мониторинг атмосферного воздуха (ЭМВ) представляет собой систематическое измерение количества загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере с целью оценки: во-первых, его качества и, во-вторых — степени воздействия ЗВ на чувствительные объекты (например, людей, животных, растения и произведения искусства). Косвенной целью ЭМВ также является локализация местоположения и идентификация источника загрязнения воздуха (т. н. казуальный анализ). Физически, ЗВ можно классифицировать на газообразные и твердофазные дисперсные, а химически — на активные, обладающие вредным воздействием, и пассивные. С приборно-аппаратной условной точки зрения, удобной для описания построительных схем массового ЭМ—на «пыль» и «газы».

Учитывая вышесказанное, проведение ЭМВ должно базироваться на сеть станций мониторинга, обеспечивающих адекватность его реализации. Основными требованиями являются:  достаточная плотность размещения станций, наличие аппаратного комплекса средств контроля, обеспечивающего успешное фиксирование основных ожидаемых ЗВ, наличие соответствующей нормативно-методической базы и единого операционного центра, обеспечивающего своевременное и полноценное решение задач ЭМВ. Применительно к урбано-индустриальной среде, это означает, что развертывание сети станций ЭМВ должно производиться применительно к сформировавшемуся ландшафту застройки, а также во всех без исключения ранжированных по уровню загрязнения зонах — от наиболее чистых парковой, зон отдыха, зоны спальных районов, делового центра, зон транспортных потоков, до промышленных особо загрязняющих зон.

В преамбуле Федерального закона об охране атмосферного воздуха говорится «Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания 5 человека, растений и животных». Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу для здоровья людей и окружающей среды в целом. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды являются атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха, Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (ст. 23). Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ст. 23).

2019 год принес Тамбовской области серию позитивных изменений – на фоне запуска новых производств и внедрения современных технологий росли ключевые показатели экономики. Индекс промышленного производства составил 101,5% к прошлому году. Объем производства сельскохозяйственной продукции – 106,4%. Внедрение ресурсосберегающих и природоохранных технологий позволяет сдерживать рост нагрузки на окружающую среду. В 2019 году общее количество загрязняющих атмосферу веществ от всех источников выбросов составило 150,59 тыс. т (2018 – 161,9 тыс. т).

Таким образом, с учетом развивающейся экономики и достаточно стабильных годовых объемов выбрасываемых загрязняющих веществ, можно говорить об устойчивой тенденции снижения удельного показателя выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По сравнению с 2018 годом объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и автомобильного транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта снизились на 11,3% (с 488,89 до 433,76 кг/млн.руб. ВРП), а за последнее десятилетие с 2005 года –в 4,5 раза. Из загрязняющих веществ, выброшенных в окружающую среду,  95,0 % составляют газообразные и жидкие, в которых преобладают оксид углерода –11,0 тыс. тонн (15,9%), оксиды азота (в пересчете на NO2– 4,3 тыс. тонн (6,2%), углеводороды (без ЛОС) – 46,9 тыс. тонн (67,8%), летучие органические соединения (ЛОС) –3,2 тыс. тонн (4,6%) и другие вещества, представляющие опасность для здоровья человека. Наибольшую опасность представляют соединения (ЛОС). Из этих веществ в воздушный бассейн области ежегодно выбрасываются такие вещества как толуол, ксилол, пары бензина, бензол, этилбензол, формальдегид, бутилацетат и др.  В целом по области за истекший год на 1 кв. км территории приходилось 1,8 тонн вредных веществ, отходящих от стационарных источников, а на одного жителя – 60,8 кг таких веществ. Основную часть всех выбросов – 51,6 % (2018 - 65,4%) – по-прежнему составляют выбросы от передвижных источников загрязнения атмосферы (включая ж/д транспорт). В 2019г. было отобрано и проанализировано 16 196 проб по пыли, диоксиду и оксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, фенолу, аммиаку, 3,4-бенз(а)пирену, тяжелым металлам. Средняя за год концентрация по пыли составляет 0,99 ПДК.

В 2019 году контроль ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» за качеством атмосферного воздуха осуществлялся в 61 мониторинговой точке на 16 территориях области (в 2018 г. – в 61 мониторинговой точке на 16 территориях; в 2017 г. – в 59 мониторинговых точках на 15территориях). В 2019 году из 3168 исследований проб атмосферного воздуха, проведенных в мониторинговых точках, нестандартные результаты были зарегистрированы на территориях г.Тамбова (4 исследования из 892 в промышленной зоне и 10 исследований из 416 в зоне транспортных магистралей) и Тамбовского района (6 исследований из 264 в промышленной зоне). Нестандартные результаты отмечались только по содержанию оксида углерода с превышением ПДК в 1,06-1,24 раза в г. Тамбове и с превышением ПДК в 1,12-1,28 раза в Тамбовском районе.

В 2017-2019 гг. на стационарных постах наблюдения Росгидромета и в мониторинговых точках ФБУЗ качество атмосферного воздуха исследовалось на содержание 19 химических  веществ, в том числе на содержание пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, аммиака, бенз(а)пирена, тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, свинец). На стационарных постах г.Тамбова в течение 2019 года наблюдалось 2 определения с превышением 1 ПДК по пыли (0,07% от исследованных на содержание пыли проб). Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2017–2019 гг. (превышающими ПДК в 2,1-5 раз) являлась пыль. Превышения в пределах 1,1-2 ПДК зафиксированы так же по пыли и бенз(а)пирену. По всем исследованным пробам атмосферного воздуха в 2017-2019 годах превышений ПДК в 5 и более раз не наблюдалось. На стационарных постах г.Тамбова в 2019 году содержание бенз(а)пирена в концентрациях от 1,1 до 2 ПДК отмечено не было (в 2018 г. – в 7,5% проб; в 2017 г. – в 12,9% проб), за период 2017-2019 гг. не регистрировались пробы по бенз(а)пирену с превышением от 2,1 до 5 ПДК. Всего в течение 2019 года было исследовано 1794 пробы на содержание бенз(а)пирена.

Заключение

По итогам 2019 года значение показателя «Качество окружающей среды» составило 106,43%. При его расчете учитываются состояние атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также эффективность обращения с отходами.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в Тамбовской области являются передвижные источники. На них приходится более 50% объемов всех выбросов. Индекс загрязненности атмосферы (ИЗА) имеет устойчивую тенденцию к понижению – с 4,15 единиц в 2015 году до 3,83 в 2019 году. По существующей методике расчетов уровень загрязненности воздуха считается низким при ИЗА менее 5 единиц. В сфере защиты атмосферного воздуха актуальной остается проблема выбросов в атмосферу парниковых газов, прежде всего метана, при ремонте магистральных газопроводов. Их доля достигает 50% всех выбросов от стационарных источников. В целом проводимые мероприятия по сокращению объемов выбросов дают положительные результаты. В области нет населенных пунктов с высоким и экстримально высоким уровнем загрязненности атмосферного воздуха.

Литература

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения (с Изменением №1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-17-2-1-04-77

- Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг: учебное пособие/ М.Э. Гусельников, Ю.В. Бородин; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 176 с.

- Материалы  – Центрально-Черноземное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

- Материалы – ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу», Тамбовский филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29 декабря 2015 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901808297