Оценка влияния ионов магния на эффективность удаления взвешенных частиц в процессе флокуляции

Горбов В.С., Куртукова Л.В.

Студент

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, Барнаул, Россия

E-mail: gorbov14@bk.ru

Проведены исследования по удалению взвешенных веществ из водных растворов под действием флокулянтов и при внесении в раствор соли двухвалентного металла. Определено влияние концентрации катионов магния на эффективность осаждения частиц бентонитовой глины в процессе флокуляции. В качестве флокулянта использовался синтетический полиэлектролит группы полиДАДМАХа [1].

Актуальность исследований несомненна для Алтайского края, поскольку одним из основных источников питьевого водоснабжения крупных городов выступает р. Обь, воды которой характеризуются высокими значениями концентрации взвешенных веществ. Следует отметить, что нагрузка на очистные сооружения значительно повышается в паводковый период. Интенсификация процесса очистки воды является важной задачей.

***

Обь – река, протекающая по территории Алтайского края, Новосибирской и Томской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах России. Река относится к бассейну Карского моря.

Степень минерализации и химического состава воды в реке Обь значительно колеблется не только во времени (по годам и сезонам года), но и по длине реки, что объясняется различием в минерализации и химическом составе ее притоков. По химическому составу вода в реке Обь – гидрокарбонатно-кальциевая. В среднем течении реки вода очень мягкая или мягкая, соответственно, содержание катионов кальция и магния невелико. Вода реки Обь отличается повышенным содержанием органических веществ и пониженным содержанием кислорода. Так же отмечается повышенное содержание взвешенных веществ. В таблице 1 приведены результаты анализа химического состава воды р. Обь по основным показателям. Как видно из таблицы 1, характерным является превышение значения нормативного показателя для мутности независимо от времени года.

Табл. 1 Результаты анализа основных показателей качества воды р.Обь

| Наименование показателей | Ед. измер. | Норматив | 09.07.2019г. | 24.09.2019г. | 10.12.2019г. | 03.03.2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градус | 20 | 9,4 | 4,8 | 6,9 | 3,7 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 14,8 | 6 | 1,9 | 2,09 |
| рН | ед. | 6-9 | 7,8 | 7,96 | 7,6 | 7,5 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,57 | 0,23 | 0,28 | 0,195 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | 7,0 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3 |

*нормативные значения [2].

Удаление взвешенных веществ и снижение мутности на очистных сооружениях реализуется путем добавления флокулянта с последующим отстаиванием и фильтрованием воды. Таким образом, повышение эффективности осаждения взвешенных веществ на стадии флокуляции позволит получать воду более высокого качества при меньшем расходе реагентов.

Целью работы является оценка влияния катионов магния на эффективность осаждения взвесей при использовании флокулянта класса полиДАДМАХа.

Материалы и методы исследования

Объектом исследований являются модельные растворы, с концентрацией взвешенных веществ, близкой к составу р. Обь. В качестве вещества, моделирующего взвесь глинистых частиц, был использован бентонит.  Лабораторные исследования выполнены на поверенном аналитическом оборудовании в соответствии с аттестованной методикой [3].

Результаты и выводы

С целью определения воздействия катионов магния в растворе на эффективность процесса седиментации взвешенных веществ были проведены исследования, в ходе которых было выявлено, что с ростом концентрации Mg2+ в растворе эффективность действия флокулянта возрастает. Результаты исследований приведены на Рис. 1.

Рис. 1 Эффективность осаждения в зависимости от времени

при различных концентрациях ионов магния

Как видно из Рис. 1, эффективность осаждения взвесей в присутствии флокулянта растет при увеличении времени отстаивания. При этом для модельных растворов с добавлением магния в концентрации 6 мг/л значения эффективности выше, чем для аналогичных растворов при добавлении магния в концентрации 1 мг/л.

Список литературы

- МУ 2.1.4.1060-01 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием синтетических полиэлектролитов в практике питьевого водоснабжения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

- РД 52.08.104-2002 Методические указания. Мутность воды. Методика выполнения измерений.