Использование мембранного фракционирования как метода разделения природного органического вещества

Одельский А. В.,1 Овсеенко С. Т.,1 Волков Д. С.1

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: aleksandr.odelskii@chemistry.msu.ru

Природное органическое вещество – это продукт распада растительных и животных тканей, имеющий вместе с биотой, решающее значение в глобальном цикле углерода [1]. Вместе с тем это гетерогенная и гетерофазная сложная система, конгломерат высокомолекулярных, низкомолекулярных и коллоидных частиц. Анализ такой смеси представляет сложную задачу и одним из подходов для ее решения являются различные методы фракционирования.

Одними из распространенных методов являются различные вариации мембранной фильтрации. В совокупности с ультра- и нанофильтрационными техниками данные методы позволяют изучать частицы размером от единиц нанометров вплоть до нескольких сотен микрометров [2].

В настоящее время наблюдается рост интереса к данному методу разделения природного органического вещества. Однако большое количество деталей эксперимента, такие как условия фильтрации, материал и способ изготовления мембран, с помощью который проводится фракционирование, на данный момент изучены недостаточно.

В рамках данной работы разрабатывается метод разделения водорастворимого природного почвенного органического вещества с помощью каскадного мембранного фракционирования с использованием аналитических трековых мембран. На основе анализа с помощью различных методов спектроскопии (спектрофлуориметрия, спектрофотометрия, инфракрасная спектроскопия нарушенного внутреннего отражения, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) на данный момент выявлено, что

- Ароматическая и алифатическая составляющие природного почвенного органического вещества почти не меняются для фракций с размерами частиц от 0.2 мкм до 5 мкм.

- Минеральная составляющая изменяется, при этом определяемые элементы можно разбить на несколько групп, в которых концентрации элементов при переходе от одной фракции к другой меняются симбатно: Al, Si, Ti, Zn, содержащиеся, предположительно, в виде алюмосиликатов и других минералов и Ba, Mn, Ca, содержащиеся в виде коллоидных и наночастиц.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-70211.

Литература

1. Nebbioso, A., Piccolo A. Molecular characterization of dissolved organic matter (DOM): a critical review // Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013. 405(1): p. 109-124.

2. Tran, N.H., et al. A critical review on characterization strategies of organic matter for wastewater and water treatment processes // Bioresource Technology, 2015. 193: p. 523-533.