Разработка способа скрининга лекарственных соединений в биологических жидкостях методом масс-спектрометрии с ионизацией излучением лазерно-индуцированной плазмы при атмосферном давлении

Тимакова С.И.,1 Кравец К.Ю.,1 Иванов Д.С.2

И. о. младшего научного сотрудника

1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: timackovasvet@yandex.ru

Разработан новый способ скрининга лекарственных соединений в биологических жидкостях методом масс-спектрометрии с ионизацией излучением лазерно-индуцированной плазмы при атмосферном давлении (APLPI) [1]. Инструментальная реализация способа базируется на его сочетании с масс-анализатором “Orbitrap” и термодесорбционным вводом пробы. Генерацию плазмы осуществляли путем воздействия излучения Nd:YAG лазера на металлическую мишень, расположенную вблизи входного отверстия масс-спектрометра. Анализируемые жидкие пробы объемом до 10 мкл помещали в микрокювету из нержавеющей стали и нагревали индукционным способом. Десорбированные молекулы аналита поступали в зону ионизации, а полученные ионы детектировались в масс-анализаторе.

В докладе представлены результаты исследования факторов, определяющих эффективность ионизации при анализе модельных растворов: состав атмосферы в зоне воздействия плазмы, температура транспортного капилляра и геометрический фактор. На основе полученных результатов найдены оптимальные условия анализа. Показано, что для увеличения чувствительности и воспроизводимости анализа в зону ионизации необходимо подавать азот с парами воды. Изучены метрологические характеристики на примере определения хлоропирамина, ибупрофена и лидокаина. Основными каналами ионизации исследованных соединений являются протонирование и присоединение иона аммония.

Показано, что метод APLPI позволяет проводить прямой анализ биологических жидкостей (мочи и плазмы крови) без пробоподготовки. При этом длительность анализа не превышает 1 минуты. Однако на результаты анализа существенным образом влияют матричные эффекты и, главным образом, эффекты подавления ионизации, что приводит к значительному уменьшению чувствительности и воспроизводимости. Поэтому в разработанном способе скрининга лекарственных соединений предложено использовать стандартные способы жидкость-жидкостной экстракции.

Проведено сравнение методов APLPI и электрораспылительной ионизации при атмосферном давлении (ЭРИАД) при определении лекарственных соединений. Показано, что по чувствительности метод APLPI не уступает ЭРИАД.

Литература

1. Пенто А. В., Никифоров С. М., Симановский Я. О., Гречников А. А. и Алимпиев С. С. Лазерная абляция и ионизация излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении в масс-спектрометрии органических соединений. // Квантовая электроника. – 2013. – Т. 43. – №. 1. – С. 55-59