Влияние условий акватермолиза на содержание ПАУ и н-алканов в синтетических нефтях

Братцева Е.Д1., Левкина В.В1., Калмыков А.Г1., Т.Н. Генарова2, Пирогов А.В1., Шпигун О.А. 1

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

E–mail: brattsevabetty@mail.ru

Синтетическая нефть — это продукт, полученный из горных пород, обогащенных керогеном. Одним из основных методов получения синтетических масел является акватермолиз - процесс термического разложения горючих органических соединений без кислорода в присутствии воды. В результате получается продукт, близкий по составу к традиционной натуральной нефти.

При этом варьирование условий эксперимента влияет на состав получаемого продукта. Однако для того, чтобы научиться прогнозировать состав таких продуктов, необходимо учитывать множество факторов. В данной работе впервые изучено изменение состава синтетических нефтей в зависимости от продолжительности эксперимента методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (с учетом того, что давление и температура остаются неизменными на протяжении всего процесса пиролиза исследуемых компонентов). Особое внимание было уделено содержанию и распределению 16 приоритетных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ, как маркеров генерации ароматических соединений) и н-алканов в зависимости от продолжительности пиролиза.

В работе исследовали образцы синтетической нефти, полученные из пород, обогащенных керогеном. Общее время акватермолиза составило 10 и 12,5 суток. Несмотря на то, что образцы отобраны из одной скважины, качественный и количественный состав ПАУ в них значительно отличается. Показано, что при акватермолизе количество 16 ПАУ уменьшается, но эта зависимость не линейна (имеет локальные минимумы и максимумы). Например, в одном образце в ходе акватермолиза общее количество ПАУ уменьшилось в 50 раз по сравнению с пробой до проведения эксперимента. В процессе акватермолиза наблюдается снижение содержания ПАУ с 2, 5 и 6 ароматическими кольцами. Основную долю занимают ПАУ с 3-4 ароматическими кольцами. Распределение н-алканов имеет локальные максимумы, которые можно объяснить вторичным крекингом УВ. Качественный и количественный состав образцов из одной скважины различен.

Благодаря изучению кинетики процесса акватермолиза синтетической нефти появляется возможность оптимизации условий получения конечного продукта с наиболее необходимыми потребительскими свойствами. Проведенное исследование позволяет моделировать процесс трансформации органического вещества.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-53-04008 (Бел_мол_а).