Новые гибридные материалы на основе винилсилоксанов различного строения и тиольного производного силсесквиоксана: синтез и свойства.

Локтева Д.А.1,2, Кононевич Ю.Н.2, Ханин Д.А.2, Темников М.Н.2, Музафаров А.М.2,3

Студент, 3 курс

1 РХТУ им. Д. И. Менделеева

2 Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова

Российской академии наук, Москва, Россия.

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова

Российской академии наук, Москва, Россия.

E–mail: lokteva.daria@gmail.com

Создание новых материалов с улучшенными физико-механическими характеристиками является одной из важнейших задач полимерной химии и материаловедения. Среди материалов нового поколения следует выделить гибридные полимерные системы, сочетающие в себе органическую и неорганическую компоненту на молекулярном уровне [1,2]. Такое сочетание компонентов помогает решать многие проблемы, связанные с совместимостью фрагментов разной природы, а также дает возможность точно регулировать свойства материала.  Сочетание винилсилоксанов различного строения с кремнийорганическими тиольными производными приводит к появлению уникальных и ценных свойств в гибриде. Поэтому создание и систематическое изучение материалов такого строения является актуальной и важной задачей.

В данной работе нами рассмотрен метод получения новых сшитых полимеров с различной морфологией путем реакции гидротиолирования.  В качестве исходных соединений для синтеза были использованы винилсилоксаны как линейного, так и циклического строения, и тиольное производное силсесквиоксана. У полученных материалов были исследованы термические свойства методами термогравиметрического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии, а также механические свойства на растяжение и сжатие.

Рисунок 1. Получение материалов на основе тиольного производного силсесквиоксана и винилсилоксана линейного строения.

Литература

- M. Faustini, L. Nicole, E. Ruiz-Hitzky, C. Sanchez, History of organic-inorganic hybrid materials: prehistory, art, science, and advanced applications // Adv. Funct. Mater. 2018, № 28. 1704158.

- S.H. Mir, L.A. Nagahara, T. Thundat, P. Mokarian-Tabari, H. Furukawa, A. Khosla, Review—organic-inorganic hybrid functional materials: an integrated platform for applied technologies // J. Electrochem. Soc. 2018, №165. р. 137-315.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации (грант №14.W03.31.0018)