Расчет рН раствора приямка на АЭС с реактором типа ВВЭР

Хорошилова К.Д.,1 Сорокопуд М.О.

Аспирант, 2 курс

1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: krissi95@yandex.ru

Обоснование радиационной безопасности атомных станций с реактором типа ВВЭР проводится путем расчета выбросов радионуклидов в окружающую среду во время протекания предполагаемой аварии. При расчете выбросов используется коэффициент распределения йода, для определения которого необходимо корректно учитывать рН раствора аварийного приямка при срабатывании спринклерной системы. В частности, для расчета рН в приямке необходимо знать количества реагентов, поступающих через спринклерную систему, а также зависимости их констант диссоциации от температуры.

В общем случае раствор приямка содержит воду, борную кислоту, гидроксид калия и гидразин. Данные реагенты поступают в приямок при срабатывании спринклерной системы при повышении давления в защитной оболочке. Расчет констант диссоциации воды и борной кислоты (при ее диссоциации по четырем ступеням) при различных температурах может быть проведен с помощью уравнений, приведенных в [1]. Для определения температурной зависимости константы диссоциации гидразина был проведен комплекс экспериментальных работ, при обработке результатов которых была получена аналитическая зависимость константы диссоциации от температуры.

С использованием этой недостающей зависимости для расчета рН в приямке была составлена система алгебраических уравнений. Данная система включает уравнения равновесия для диссоциации воды, борной кислоты (по четырем ступеням) и гидразина, материального баланса (при условии полной диссоциации гидроксида калия, когда концентрация его ионов [К+] равна концентрации KOH), электронейтральности раствора, а также выражение для коэффициента ионной активности. После упрощения система принимает следующий вид:

где CN2H4, CK и CH3BO3 – молярные концентрации гидразина, калия и борной кислоты, моль/л; ВА – молярная концентрация недиссоциированной формы борной кислоты; KN2H4, KH2O и KX = KXH3BO3 (X = 1, 2, 3, 4) – константа диссоциации гидразина, воды и борной кислоты для всех четырех ступеней; IS – ионная сила раствора; к – постоянная, зависящая только от температуры.

В результате численного решения данной системы уравнений методом Левенберга-Марквардта получаем значение [H+], после чего рассчитываем значение рН раствора приямка. При расчете рН раствора приямка (концентрация борной кислоты меняется в интервале от 10,0 до 14,0 г/дм3) было найдено, что при повышении температуры от 40 до 60 оС значение рН раствора уменьшается. При более высоких концентрациях кислоты зависимость рН от температуры исчезает.

Литература

1. PWR Primary Water Chemistry Guidelines: Volume 1, Revision 4, EPRI, Palo Alto, CA: 1999. TR-105714-V1R