Дизайн самособирающихся функционализирующих слоев поверхности платинового катализатора для стереоселективной адсорбции

Лившиц Г.Д., Игнатов С.К.

Студент, 4 курс бакалавриата

1Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E–mail: grigory.livshits@gmail.com

Создание катализаторов, обладающих стереоселективностью могло бы оказать существенный экономических эффект в таких областях промышленности, как парфюмерная, косметологическая, фармакологическая. В настоящей работе подходом к данной проблеме является разработка специальных покрытий поверхности с известным каталитическим действием, которые бы дискриминировали стереоизомеры при их сближении с поверхностью и обеспечивали протекание каталитической реакции только с одним из них. Так, были проведены дизайн данных покрытий и теоретическая проверка их ориентирующего действия при адсорбции хиральных реагентов. В качестве компонентов данных дискриминирующих покрытий были рассмотрены 7 вариантов конденсированных производных пиридина, которые далее называются ориентирующими лигандами (ОЛ). Их оптимальная структура и энергетические характеристики были рассчитаны методами DFT(B3LYP/6-31G(d,p)) и PM6. Поверхность катализатора моделировалась кластерами Pt36, Pt64, Pt100, которые соответствовали фрагментам (6х6), (8х8), (10х10) поверхности (100) монокристалла платины. На поверхность платины помещались два ОЛ, моделирующих лигандный монослой. Полученная модель оптимизировалась при фиксированных боковых атомах Pt методами PM6 и DFT (B3LYP в псевдопотенциальных базисах LANL2DZ и CRENBS для атомов Pt и 6-31G(d,p), LANL2DZ для остальных атомов). По результатам данной оптимизации были выбраны ОЛ, обладающие лучшими геометрическими характеристиками монослоя и лучшей энергией адсорбции. Для них было проведено исследование адсорбции хирального реагента (системы «поверхность платины + 2 ориентирующих лиганда + стереоизомер реагента»).

Установлено, что энергия взаимодействия различных непредельных кетонов с модифицированной поверхностью недостаточна для их адсорбции. Вместе с тем, аминокислоты образуют устойчивые адсорбционные комплексы с поверхностью катализатора, энергия которых определяется их хиральностью. Так, энергия адсорбции D-пролина на поверхности, модифицированной серосодержащим лигандом, находится в пределах 8-23 ккал/моль, а L-пролина – 6-13 ккал/моль. Такая существенная разница в энергиях адсорбции позволяет сделать вывод о том, что использованный в настоящей работе принцип функционализирования платиновой поверхности может быть использован для стереоселективной адсорбции и катализа различных реагентов.

Для оценки температурного диапазона применимости данных катализаторов в настоящее время выполняется молекулярно-динамическое исследование монослоев лигандов, дополненных алифатическими цепями, обеспечивающими их вертикальную ориентацию на поверхности платины, с использованием силовых полей ReaxFF.

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 20-03-00282, 18-43-520012.