Послойная сборка полиэлектролитов для защиты поверхности GaP от фотокоррозии

Ледович О.И.,1 Скорб Е.В.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Университет ИТМО, химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: ledovich@scamt-itmo.ru

Преобразование энергии с использованием солнечного излучения - перспективный и устойчивый способ получения чистого и возобновляемого топлива. [1] Мировые рекорды по эффективности преобразования как в фотоэлектрической энергии, так и в солнечной системе разделения воды достигаются с помощью многопереходных солнечных элементов на основе полупроводниковых структур III-V. Несмотря на выдающуюся эффективность производства водорода при облучении солнечным светом, широкое использование этих материалов ограничено их окислительной коррозией. [2]

Послойные сборки из полиэлектролита известны как защитные покрытия для предотвращения коррозии.[2] В данной работе мы установили, что полиэлектролитные слои из полиэтиленамина (PEI) и полистиролсульфоната (PSS) - (PEI / PSS), адсорбированные на поверхности фотокатода GaP (100), значительно уменьшают фотокоррозию GaP, не уменьшая его эффективность фотопреобразования. Активность комплекса полиоснование-поликислота основана на буферных изменениях pH на границе твердое тело - жидкость. Мы провели ab initio моделирование поверхности GaP (100), контактирующей с жидкой водой, на основе молекулярной динамики и продемонстрировали, что увеличение концентрации протонов усиливает растворение GaP. Мы использовали метод сканирующего вибрирующего электрода (SVET), чтобы охарактеризовать распределение областей активности фотокоррозии на поверхностях GaP, не покрытых и покрытых полиэлектролитом. Было доказано, что полиэлектролитное покрытие препятствует кинетике растворения. Также были выполнены вольтаметрические и хроноамперометрические измерения для оценки эффективности фотопреобразования до и после нанесения защитных покрытий.

Литература

1. Hisatomi, T.; Kubota, J.; Domen, K. Recent Advances in Semiconductors for Photocatalytic and Photoelectrochemical Water Splitting. Chem. Soc. Rev. 2014, 43 (22), 7520–7535.

2. Pishgar, S.; Strain, J. M.; Gulati, S.; Sumanasekera, G.; Gupta, G.; Spurgeon, J. M. Investigation of the Photocorrosion of n-GaP Photoanodes in Acid with in situ UV-Vis Spectroscopy. J. Mater. Chem. A 2019, 7 (44), 25377–25388.