Фоновые уровни удельной активности естественных радионуклидов и цезия-137 в почвах лесопарков города Москвы

Деревенец Елизавета Николаевна

студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: lizaderevenets@yandex.ru

Урбогенез приводит к кардинальным изменениям природных экосистем, формируя городские почвы и фитоценозы. Внимание исследователей вызывает проблема определения референтных уровней загрязняющих веществ, на которых необходимо ориентироваться при проведении мониторинга, инженерно-экологических изысканий, а также определении нормативов предельных уровней загрязнения.

Целью работы является сравнение результатов содержания естественных радионуклидов и Cs-137 в почвах Салтыковского лесопарка с другими данными радиационного мониторинга Москвы и Московской области [1], [2].

Почвенные и радиоэкологические исследования в Салтыковском лесопарке выполнялись вдоль трансекты 1 км, пересекающей территорию лесопарка, на 7 заложенных площадках в 2019-2020 гг. Почвы Салтыковского лесопарка относятся к дерново-подзолистым типичным мелким неглубокоосветленным легко- и среднесуглинистым со слабо развитым профилем на флювиогляциальных отложениях (Классификация и диагностика почв России, 2004). Удельную активность Cs-137 и естественных радионуклидов (Ra-226, Th-232, К-40) измеряли на сцинтилляционном гамма-спектрометре «Мультирад». Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов в почвах Салтыковского лесопарка.

В почвах Салтыковского лесопарка средняя удельная активность 226Ra составила 18 Бк/кг (диапазон варьирования 13-25 Бк/кг), 232Th - 19 Бк/кг (12-29 Бк/кг), 40К - 374 Бк/кг (276-462 Бк/кг). Аэфф. – 90 Бк/кг (70-115 Бк/кг). Соотношение Th-232/Ra-226 колеблется в пределах от 0,7 до 1,4 и в среднем составляет 1, что характерно для супесчаных грунтов [1]. Установленные значения активности 226Ra и 232Th в 2 раза ниже среднемировых уровней, 40К – на четверть ниже, но сходны с уровнями, отмеченными по данным радиационного мониторинга почв (грунтов) города Москвы, и диапазонами варьирования, указанными в работе Т.Б. Петровой. Полученные данные соответствуют геохимическим фоновым уровням города Москвы. Средняя удельная активность Cs-137 в поверхностном слое почв Салтыковского лесопарка составила 7 Бк/кг (диапазон варьирования 0-31 Бк/кг), что ниже референтного значения 40 Бк/кг, отмеченного Т.Б. Петровой для почв Москвы. Средняя плотность загрязнения Cs-137 равна 2605 Бк/м2 и соответствует уровню глобальных радиоактивных выпадений (<3500 Бк/м2).

Литература:

1. Петрова Т.Б. Особенности формирования радиационного фона г. Москвы, обусловленного гамма излучающими радионуклидами природного и техногенного происхождения [Текст]: автореф. дис. / Москва. 2011. С. 32

2. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2019 году. Ежегодник. Обнинск. 2020