Содержание 137Cs в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС

Бобылев В.А.

Студент

Южный федеральный университет, физический факультет,

Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: slava_bobelev@mail.ru

С испытанием ядерного оружия в 1950-1980е года, а также авариями на предприятиях ядерного топливного цикла, окружающая среда была загрязнена искусственными радионуклидами (ИРН). Одним из главных ИРН являются радиоактивный изотоп 137Cs с периодом полураспада около 30 лет.

В настоящее время многие предприятия ядерной топливной энергетики могут быть потенциальными источниками поступления в окружающую среду ИРН. В Ростовской области таким предприятием может быть Ростовская (Волгодонская) АЭС. В данной работе представлены результаты независимого мониторинга зоны наблюдения Ростовской АЭС.

Целью данной работы является изучение распределения ИРН 137Cs в почвах тридцатикилометровой зоны наблюдения Ростовской АЭС.

Объектами исследования настоящей работы является почвы степной зоны Ростовской области, находящееся в 30 километровой зоне наблюдения Ростовской АЭС. Пробы почв отбирались каждый год на протяжении 20 лет с 1999 года.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в зоне наблюдения Ростовской АЭС с 2000 по 2018 гг. не изменяется и в среднем составляет 0,13 – 0,14 мкЗв/ч, что не превышает допустимый гамма-фон [1], с максимальным значением в 0,3 мкЗв/ч. Полученные значения совпадают с [2].

Удельная активность 137Cs в 0 – 10 см слое почве вблизи Ростовской АЭС с 2000 по 2018 гг. среднее значения уменьшилось с 32,6 Бк/кг до 14,6 Бк/кг соответственно. Эти значения соответствуют средним значениям по Ростовской области, а также среднемировым значениям [4,5].

Это связано из-за его естественного распада, выноса растительностью и перераспределением его по почвенному профилю, а также за счет его миграции в результате собственной диффузии и конвективного переноса, как водорастворимой форме, так и в результате чередования обильных осадков и засушливых периодов количество 137Cs уменьшилось. Из-за этих факторов расширяется диапазон значений.

Литература

1.СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г № 47 с 01 сентября 2009 г.

2. В.М. Шершаков, Булгаков В.Г., Крышев И.И., Вакуловский С.М., Каткова М.Н., Ким В.М., Крышев А. И. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2018 году //Обнинск –2019 – С. 228-234.

3. A. M. Hejl, G.D. Roger Ottmar, J. Timothy, T. P Eddy, S.L. Rathbun, A. A. Commodore, J. L. PearceL. P. Naeher Radionuclide activity concentrations in forest surface fuels at the Savannah River Site // Journal of Environmental Management – 2013 – №115 – P. 217-226.

4. Marie Edena, Bernhard Felbermeierb, Reinhard Mosandlb, Jörg Völkela. Vertical distribution of 137Cs in the contaminated soil of a spruce forest in southern Germany 12 years after regeneration cutting // Forest Ecology and Management – 2017 – №406 – P. 402-409