Способ мониторинга изменения рельефа сельскохозяйственных полей

Богданчиков Илья Юрьевич

Доцент кафедры ЭМТП, кандидат технических наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», Рязань, Россия

E-mail: mc62@mail.ru

При выполнении технологических операций машинно-тракторные агрегаты (МТА) движутся по полю по строго регламентированным, операционно-технологическими каратами, траекториям. Если каждый МТА оборудовать цифровым альтиметром с возможностью записывать результаты замеров высоты над уровнем моря через заданный интервал (Рисунок а), то за один проезд МТА по полю будет получен некоторый массив данных (Рисунок б), который можно представить в виде матрицы, где каждому значению присваиваются соответствующие координаты:

(1)

Рисунок – Способ мониторинга уклонов поля:

а – движение машинно-тракторного агрегата вид сверху; б – график получаемых данных

Vp – рабочая скорость МТА, м/с; S – шаг измерений, м; Bp – рабочая ширина захвата МТА, м; Sp – пройденный путь при совершении полезной работы, м;  Н, Н1…Н6 – значение высоты над уровнем моря, м; α – угол уклона, º; к.ц.а. – кинематический цент агрегата.

Тогда, угол уклона между двумя соседними точками измерения (Рисунок б) определяется как:

(2)

Такой подход позволяет с каждой новой операцией, выполняемой МТА на поле, уточнять его цифровую модель рельефа, фиксируя самые незначительные изменения, например возникающие следы водной эрозии почвы при не правильно выполненных операциях по основной обработке почвы.