Влияние вязкости на поля радиационных сил в жидком слое на упругом полупространстве

Жарков Д.А. 1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: denis.zharkov2014@yandex.ru

Исследуются поле поверхностной акустической волны в системе "слой вязкой жидкости-упругая подложка" с учетом сдвиговых компонент в жидкости и особенности формирования полей радиационных сил применительно к задачам структурирования ансамблей взвешенных частиц [1]. Рассчитаны акустические поля и радиационные силы, действующие на элемент объема жидкости в исследуемой системе [2]. Проведен анализ влияния вязкости и сдвиговых компонент акустического поля на пространственное распределение радиационной силы. Показано, что для слабовязких жидкостей изменение дисперсионных характеристик несущественно и наибольшее влияние испытывает затухание волны. Это означает, что для расчета скорости волны при малой вязкости можно использовать упрощенные схемы [3]. При увеличении вязкости влияние сдвиговых компонент на пространственную структуру поля более значительно. Показано, что в случае наночастиц основной механизм связан с увлечением их акустическими потоками. Наличие сдвиговых компонент приводит к существенному изменению пространственного распределения поля радиационной силы на расстояниях, намного меньших длины поверхностной акустической волны.

Рис.1. x и z - компоненты радиационной силы с учетом вязкости

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| (в) | (г) |

Рис.2. x и z - компоненты радиационной силы с учетом сдвиговых компонент

(а) x-компонента , (б) x-компонента

(в) z-компонента , (г) z-компонента

На графиках представлены горизонтальная и вертикальная компоненты радиационной силы. Видно, что вдоль оси x образуется квазипериодическая структура, причем за счет затухания акустических волн сила увеличивается при удалении от центра структуры, т.е. появляется тенденция к сбору взвешенных частиц в середине.

Из Рис. 2. видно, что на расстояниях меньших длины волны происходит экспоненциальное затухание поля. Учет сдвиговых компонент приводит к появлению значительных сил, сосредоточенных вблизи границы раздела сред. Это связано с быстрым затуханием и, соответственно, большим градиентом поля. Хотя область локализации сдвиговых компонент весьма мала, достигаемые значительные значения силы могут привести в среднем к существенному воздействию на характер движения жидкости, причем именно в области вблизи границы. Они могут определять формирующуюся на подложке структуру при испарении жидкого слоя

Литература

- Rudenko O.V., Lebedev-Stepanov P.V., Gusev V.A., Korobov A.I., Korshak B.A., Odina N.I., Izosimova M.Yu., Molchano S.P., Alfimov M.V. Control of the self-assembly processes in a droplet of a colloidal solution by an acoustic field // Acoustical Physics. 2010. V. 56. N 6. Pp. 935-941.

- Гусев В.А., Руденко О.В. Поля радиационных сил и акустические течения в жидком слое на твердом полупространстве // Акуст. журн. 2019. Т. 65. № 2. С. 166–181.

- Gusev V.A., Simonova P.A. Effect of shear components of the acoustic field in the viscous liquid on the structure of the Stoneley wave at the interface between the liquid and elastic half-spaces // Physics of Wave Phenomena. 2015. V. 23. №4. P. 268-272.

- Гусев В.А., Жарков Д.А. Поля радиационных сил в вязкой жидкости // Труды Всероссийской акустической конференции. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 106-110.