Реализация компактного спектрометра ионизирующих излучений на ПЛИС

Максимова Надежда Евгеньевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: maksimova.ne17@physics.msu.ru

Малые космические аппараты (CubeSat) являются в настоящее время перспективными устройствами для исследования космического пространства, в том числе радиационной обстановки в ближнем космосе. Разработка компактного и малопотребляющего спектрометра является важной задачей для размещения на космических аппаратах.

Построение спектрометра на основе классической схемы с применением аналогового АЦП требует применения большого количества аналоговых и цифровых микросхем. Альтернативой может являться применение подхода, применяемого в физике высоких энергий, при котором измерение амплитуды и/или формы импульсного сигнала  с детектора  заменяется на измерение его длительности [1][2]. Предполагая, что длительность и максимальная амплитуда импульса  связаны через гладкую функцию, которую можно заранее узнать, возможно построение электронного тракта, состоящего только из одного компаратора и программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Важно отметить, что в РФ выпускаются радиационно стойкие компараторы и ПЛИС, сертифицированные для применения в космосе.

Рис.1 Форма выходного сигнала сцинтилляционного детектора

Был разработан макет  сцинтилляционного спектрометра на основе селенида цинка. Регистрация сцинтиляции осуществялется двумя кремниевыми фотоумножителями (SiPM) для подавления их собственного шума через схему совпадений. Выходной сигнал имеет резкий фронт и экспоненциальный спад (рис. 1).  Для таких сигналов можно определить функцию, связывающую амплитуду и длительность сигнала, и использовать описанный выше цифровой метод измерения спектра. Однако такой метод имеет меньшую точность по сравнению с АЦП, а разрешающая способность спектрометра ограничивается максимальной тактовой частотой работы ПЛИС.

Был разработан прототип блока анализа данных для компактного спектрометра на основе ПЛИС объемом 1200 тыс. вентилей с тактовой частотой 50 МГц (длина тактового сигнала - 20 нс).  Сигнал с выхода детектора поступает на компаратор. ПЛИС может измерять длительность сигнала на выходе компаратора и записывать его в гистограмму временных интервалов, из которой может быть восстановлен спектр с учетом функции, связывающей амплитуду и длительность, а затем отправлять полученную информацию в компьютер.

ПЛИС требует меньше ресурсов при работе, по сравнению с АЦП, что важно для применения в бортовой аппаратуре. Объем ПЛИС позволяет реализовать и дополнительный функционал  быстрой схемы совпадений для  режекции  собственных шумов SiPM. В дальнейшем планируется переход на радиационно стойкую  ПЛИС российского производства.

Разработанная архитектура спектрометра  позволит уменьшить его  размеры и энергопотребление за счет уменьшения количества электронных компонентов.

Литература

1.William Lemaire, Frédéric Nolet, Frédérik Dubois, Audrey C. Therrien, Jean-François Pratte, Réjean Fontaine, Embedded time of arrival estimation for digital silicon photomultipliers with in-pixel TDCs // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 959 (2020) 163538

2.Yunyi Huang, Parameterization of Pulses from a Particle Detector Using a Flash ADC, Examensarbete 30 hp December 2014