Исследование возможности регистрации состояний чармония в эксперименте ALICE на БАК

Варламов А.М.

Студент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», Физтех-школа ЛФИ, Долгопруный, Россия

E-mail: Varlamov.AM@phystech.edu

В работе исследованы возможности регистрации различных состояний чармония в эксперименте ALICE на большом адронном коллайдере во второй сессии работы эксперимента (2016-2018 гг). Исследование проводилось с учетом ограничений на кинематические величины дочерних частиц, учитывающий топологию распада различных состояний. Рассмотрены возможности регистрации дочерних частиц распада состояний чармония с помощью различных детекторов эксперимента ALICE, имеющий различные аксептансы. В работе использовалось моделирование pp столкновений при энергии центра масс сталкивающихся пучков 13 ТэВ. Для исследования использовался генератор событий Pythia8 версии 8.210, с различными конфигурациями самого генератора для оценки вклада сигнальный событий, фоновых событий, а также эффективности регистрации различных состояний чармония.

При моделировании процессов регистрации дочерних частиц учитывался реальный отклик детекторов эксперимента, при учете чего были получены дифференциальные сечения образования и регистрации различных состояний чармония в зависимости от быстроты и поперечного импульса, спектры инвариантных масс различных состояний чармония. Предложен метод построения спектров инвариантных масс, позволяющий увеличить разрешение по массе для статистического отделения пиков от различных состояний чармония.

В работе оценена возможность регистрации чармония по данным Second run on LHC (Сессия ALICE c 2016 по 2018 гг.).