Конструирование цифрового стетоскопа

Ширяев Артем Анатольевич

Магистр

Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова, кафедра фундаментальной и прикладной физики, Архангельск, Россия

E-mail: shiryaevartem@icloud.com

По данным ВОЗ заболевания сердца являются одной из основных причин смерти в мире. Аускультация, заключающаяся в постановке выводов о физическом состоянии организма по характеру звуков, естественным образом возникающих в организме, является одни из методов диагностики [6]. Для проведения качественной аускультации сердца эту процедуру должен выполнять врач-кардиолог, что не всегда возможно в периферийных местностях.

Возникает потребность в устройстве, которое способно улавливать шумы организма, записывать и фильтровать их, строить графики, и передавать информацию для проведения телемедицинских консультаций [3]. Анализ предыдущих разработок показал, что на данный момент нет законченного решения в этой области, а именно отсутствует возможность отправки записанных данных [2].

В рамках данной работы был сконструирован цифровой стетоскоп, позволяющий автономно записывать аускультическую картину в виде звукового файла, а также разработано программное обеспечение для отправки данных в удаленную базу и интерпретации их в виде графиков. Для создания прототипа стетоскопа были проанализирована литература, разработана структурная блок-схема, проведен обзор основных компонентов и модулей, составлена принципиальная схема узлов, разработана программа для регистрации акустических сигналов. Основными компонентами устройства являются: микрофон, усилитель, микроконтроллер, клавиатура, блок памяти. Микрофон соединяется с воронкой трубкой для уменьшения влияния внешних шумов. Перед записью происходит усиление и фильтрация полученных звуков. Далее полученные и преобразованные сигналы записываются в блок памяти, который представляет собой разъем для карты флеш-памяти. Процессами получения, преобразования и записи сигнала управляет программируемый контроллер Wavgat Uno R3 [5]. После записи карту памяти можно извлечь с целью анализа полученных данных с помощью ПК и специального ПО, которое отправляет записанные данные и строит пространственные графики зависимости амплитуды сигнала от частоты и времени [1]. Для реализации функций анализа и отправки данных была разработана база данных Microsoft Access, к которой можно подключиться через VPN-соединение по протоколу WEBDav, чтобы отправить записанные данные. Для работы с базой было разработано программное обеспечение в среде разработки Microsoft Visual Studio на языке программирования C# [4].

В лабораторных условиях была проведена апробация прототипа. В результате были получены звуковые файлы и графики, на которых можно выделить известные тоны сердца, что показывает информативность проведенных исследований (рисунок 1).

Рисунок 1 – Внешний вид ПО, отображающий записанные данные, и пример записанного графика

Литература

1. Бритин, С.Н. Электронная медицинская аппаратура для диагностики и лечебных воздействий. В.Н.: 2009.

2. Никитин, В. М. Программно-аппаратный комплекс для фонокардиографических исследований // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Б.: 2012. С.128-134

3. Подколзина, В. А. Медицинская физика. Физические основы звуковых методов исследования в клинике. М.: ЭКСМО, 2007.

4. Черномордов, С. В. Создание базы данных в Microsoft Visual Studio 2015 на основе C# // Научные достижения и открытия современной молодежи. Пенза, 2017. С. 124-127.

5. Banzi, M. Getting Started with Arduino. Massimo Banzi; Maker Media Pb., 2009.

6. Что такое аускультация: https://studfiles.net/preview/5242685/