Оценки численных моделей видимости в атмосфере

Зароченцев Г.А.

аспирант

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации», Москва, Россия 
E–mail: xztv@mail.ru

Видимость – это важное свойство воздуха, играющее роль при любом перемещении (пешем, конном, автомобильном, авиационном), причем чем выше скорость перемещения, тем важнее видимость, и прогноз ее ухудшения. Например, ежегодно аэропорты несут многомиллионные убытки из-за задержек авиарейсов из-за образования на взлетно-посадочной полосе туманов, а сотни людей страдают в дорожно-транспортных происшествиях, вызванных ухудшением видимости на дороге.

На дальность видимости воздуха влияет ряд атмосферных процессов. Это все виды атмосферных осадков, в первую очередь снегопад, град, а также, загрязнение воздуха аэрозолями и образование туманов. Надежный прогноз дальности видимости чрезвычайно сложная задача. Оценки качества прогноза видимости также представляют собой определенные трудности: до недавнего времени она оценивалась только субъективно наблюдателями на станциях.

В настоящей работе будут представлены оценки численных прогнозов видимости в атмосфере. В качестве эталонов наблюдений использовались сводки METAR по 786 аэропортам Европы и центральной части России за период 01.02.2020 – 01.08.2020 (183 дня). В качестве источника прогноза приземных характеристик атмосферы, таких как температура, влажность, скорость ветра, использовались модели WRF-ARW [1] и ECMWF [2] с заблаговременностью 60 часов. Производилось сравнение модельных значений дальности видимости (модели используют значение приземных концентрации гидрометеоров [3]), интерполированных в точки наблюдений – аэропортов. Показано, что современные модели не позволяют получить качественный прогноз, оправдываемость которого бы превышала 50% без существенного увеличения числа ложных тревог (50% и выше).

ECMWF                                             SW99                                              UPP

CDM                                           Observations.

Рис 1. Карты примеров прогноза дальности видимости по четырем схемам и видимость по наблюдениям за 12:00 UTC 05.06.2020 в Московском регионе (прогноз от 00 UTC 05.06.2020).

Литература

- Skamarock W.C., Klemp J.B., Dudhia J., Gill D.O., Barker D.M., Wang W., Powers J.G. A description of the advanced research WRF version 2. Mesoscale and Microscale Meteorology Division, National Center for Atmospheric Research. Boulder, Colorado, USA. 2005. N NCAR/TN-468+STR. DOI: 10.5065/D68S4MVH.

- Forbes, R. M. and Tompkins, A. M. (2011a). An improved representation of cloud and precipitation. ECMWF Newsletter No. 129, pp. 13–18.

- Зароченцев Г.А. и др. Сравнение нескольких численных методов прогноза туманов //Оптика атмосферы и океана. – 2018. – Т. 31. – №. 12. – С. 981-987.